Инв. № 17/8846

Экз. №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 1010-16.12

Заказчик:             ООО «Красноярский цемент»

| Наименование объекта: | Проект планировки и межевания линейного объекта краевого значения «Паропровод от ТГК-13 до ЦТП ООО «Красноярский цемент» |
| --- | --- |
| ТОМ II Материалы по обоснованию проекта планировки |

Главный градостроитель				               Т. П. Лисиенко

Главный инженер проекта     					      И.Г. Милашкин

г. Красноярск 2016 г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник МГП			        Л. Г. Устинова

Архитектурная часть:

Главный специалист по архитектуре			        А. И. Кузакова

Ведущий архитектор			        Л.В. Клеймуш

Экономическая часть:

Главный специалист по экономике			        З. А. Бахова

Руководитель проекта			        О.В. Конопченко

Транспортная инфраструктура:

Главный специалист     						                 Л. М. Резвых

Инженерная подготовка:

ГИП  								                           И. Г. Милашкин

Инженерные сети:

Руководитель проекта       				                           Д. Б. Тугужаков

Мероприятия по охране окружающей среды

Главный специалист по экологии					       Н. И. Васильева

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.          Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Главный специалист							         Л.М. Резвых

Руководитель проекта			         М.В. Веселина

Состав проекта:

А. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки |
| 1 | Чертеж планировки территории. | 1:2000 | 1 | 17/8835 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий. | 1:2000 | 2 | 17/8836 |
| 3 | Чертеж организации транспорта и сети дорог и улиц. | 1:2000 | 3 | 17/8837 |
| 4 | Чертеж размещения инженерных сетей и сооружений. | 1:2000 | 4 | 17/8837а |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 5 | Схема расположения элемента планировочной структуры (Ситуационный план) | б/м | 5 | 17/8838 |
| 6 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема планировочных ограничений. | 1:2000 | 6 | 17/8839 |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. | 1:2000 | 7 | 17/8840 |
| 8 | Схема вертикальной планировки территории. | 1:2000 | 8 | 17/8841 |
| 9 | ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих территорий. | б/м | 9 | 17/8842 |
| 10 | ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. | 1:2000 | 10 | 17/8843 |
| Проект межевания территории |
| 11 | Чертеж межевания территории. | 1:2000 | 11 | 17/8844 |

Б. Текстовые материалы

Том I.  Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения.	Инв. № 17/8845

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки.	Инв. № 17/8846

Том III. Проект межевания территории.		Инв. № 17/8847

В. Электронная версия

Графические и текстовые материалы проекта планировки и проекта межевания на электронном носителе (СД-диск):

текстовые материалы - в формате Microsoft Office Word;

графические материалы - в векторном формате (DWG) и в растровом формате (.jpeg, .tiff или .pdf) с разрешением изображения не менее 300 dpi.	 Инв.№ 722 д.

Содержание

Том II

Введение	5

1. Анализ фактического состояния и использования территории проектирования	8

1.1. Природные условия	8

1.1.1. Климатическая характеристика	8

1.1.2. Инженерно-геологические условия площадки	13

1.1.2.1.  Геоморфология, тектоника, геолого-литологическое строение	14

1.1.2.2. Гидрогеологические условия	15

1.1.2.3. Специфические грунты, неблагоприятные инженерно-геологические процессы и явления	15

1.1.2.4. Физико – механические свойства грунтов	17

1.2. Местоположение в плане города.	18

1.3. Современное использование территории. Землепользование.	18

1.4. Улично-дорожная сеть и	21

транспорт	21

1.5. Инженерная инфраструктура территории	24

1.6. Объекты культурного наследия	24

1.7. Комплексная оценка	24

2. Описание и обоснование положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения	27

2.1. Определения параметров планируемого строительства систем и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	27

2.2. Транспортная инфраструктура	31

2.3. Инженерная подготовка территории	34

2.4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	35

2.4.1. Планировочные ограничения	35

2.4.2. Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта	37

2.4.2.1. Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов	37

2.4.2.2. Мероприятия по охране воздушного бассейна	37

2.4.2.3. Мероприятия по охране акустической среды	38

2.4.2.4. Мероприятия по охране поверхностных водных объектов и подземных вод	39

2.4.2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды от воздействия проектируемого объекта	39

2.4.3. Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства объекта	39

2.4.3.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна	39

2.4.3.2. Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы	42

2.4.3.3. Мероприятия по охране от шума	43

2.4.3.4. Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами	44

2.4.3.5. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта	45

2.4.3.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства	46

2.5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	47

2.5.1. Общие положения для разработки раздела «ИТМ ГОЧС».	47

2.5.1.1. Сведения о свидетельстве  СРО и лицензии на ГТ.	47

2.5.1.2. Исходные данные и требования для разработки «ИТМ ГОЧС».	47

2.5.1.3. Современное использование территории	48

2.5.2. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объекта.	50

2.5.2.1. Анализ  возможных последствий воздействия современных средств поражения.	50

2.5.2.2.Анализ  возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера.	50

2.5.2.2.1. Аварии, связанные с проливом АХОВ.	51

2.5.2.2.2. Аварии, связанные с проливом ЛВЖ и СУГ.	54

2.5.2.3. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного характера.	59

2.5.3. Основные показатели, по существующим  ИТМ ГОЧС, отражающие  состояние защиты населения и территории в военное и мирное время.	61

2.5.3.1. Сведения об отнесении объекта к категории по ГО.	61

2.5.3.2. Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности по ГО.	62

2.5.3.3. Сведения о  границах зон возможных опасностей.	62

2.5.3.4. Объекты гражданской обороны.	62

2.5.4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.	63

2.5.4.1. Сведения о продолжении функционирования объекта в военное время или прекращении, или перенос деятельности объекта в другое место.	63

2.5.4.2. Сведения о численности наибольшей работающей смены в военное время.	63

2.5.4.4. Данные об огнестойкости зданий и сооружений.	64

2.5.4.5. Решения по системам оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.	64

2.5.4.6. Решения по светомаскировочным мероприятиям.	65

2.5.4.7. Решения по повышению надежности электроснабжения	66

2.5.4.8. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ.	66

2.5.4.9. Решения по строительству ЗС ГО и ЗПУ на объекте.	66

2.5.4.10. Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению).	66

2.5.4.11. Мероприятия по мониторингу  состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта.	68

2.5.4.12. Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения.	69

2.5.4.13. Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера на объекте.	69

2.5.4.14. Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных природных процессов.	70

2.5.5. Обоснование  территориального развития объекта градостроительной деятельности и предложений по повышению устойчивости его функционирования.	72

2.5.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	73

2.5.7. Мероприятия по противодействию террористическим актам.	73

ПРИЛОЖЕНИЯ	75

Приложение 1 – Техническое задание	76

Приложение 2– Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства от 27.03.2015 г. Регистрационный номер 0795-2015-2461002003-П- 9.	81

Приложение 3 – Государственная лицензия института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0069941  от 13.04.2015г. Регистрационный № 2383.	89

Приложение 4 – Исходные данные ГУ МЧС России по Красноярскому краю.	90

Приложение5 –Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Свердловского района г. Красноярска	93

Приложение 6– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 203-О от 22.06.2016 г.	94

# Введение

Разработка проекта планировки и межевания линейного объекта «Проект строительства паропровода до ЦТП ООО Красноярский цемент, ЦТП ООО «Комбинат «Волна» выполнен на основании договора №1010-16.12 от 21. 06. 2016г.

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в себя чертежи, на которых отображаются: красные линии,  линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Проект планировки и межевания территории выполнен в соответствии со следующей документацией:

- Генеральным планом городского округа г. Красноярск, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 №7-107.

- Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 №В-122.

- Проектом планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа г. Красноярск, постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2015 №833.

- Комплексной транспортной схемой города Красноярска.

В соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятноиков истории и культуры) народов Российской Федерации в границах проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. В связи с этим разработка схемы  границ территорий объектов культурного наследия не требуется.

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, городского округа г. Красноярск.

Нормативные ссылки:

- Федеральный закон от 29 октября 2004г № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998г г № 28-ФЗ «О Гражданской обороне» (с изменениями);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» » (с изменениями и дополнениями), далее – ФЗ-123;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г  N 384-ФЗ «Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями),  далее – ТРБЗиС;

- Федеральный закон от 21 июля 1997г  N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями);

- Федеральный закон от 28.декабря 2010 № 390-ФЗ  «О безопасности»;

- Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципальных образований края»;

- СП 42. 13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 124.13330.2012 от 30.06.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации);

20. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция СНиП II-7-81*;

21. СП 21.13330-2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах в сейсмических районах», актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91;

22. СП 88.13330.2014  СНиП II-11-77 ⃰ «Защитные сооружения гражданской обороны», актуализированная редакция СНиП II-11-77 ⃰;

23. СП 104.13330.2011 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», актуализированная редакция СНиП II-11-77 ⃰;

24. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», актуализированная редакция СНиП 22.02.2003;

25. СП 131.13330.2012   «Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

26. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

27. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

28. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

29. СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

30. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. Штабом ГО СССР;

31. ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

32. ГОСТ Р 12.3.047- 2012 ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Кроме перечисленных нормативных правовых актов следует руководствоваться также другими федеральными, территориальными и производственно-отраслевыми нормативными документами, содержащими требования для подготовки документации по планировке территории, а также по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера.

# 1. Анализ фактического состояния и использования территории проектирования

## 1.1. Природные условия

## 1.1.1. Климатическая характеристика

По строительно-климатическому районированию территория  относится к I климатическому району, подрайону IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

Для характеристики климата  использованы данные СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанции Красноярск, опытное поле, «Климат Красноярска» под ред. Ц.А. Швер и А.С. Герасимовой.

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния по м/ст Солянка составляет – 2044 ч в год, в том числе в июне – 296 ч, в декабре – 48 ч.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (11.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 6.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 20 марта, 17 марта – дата прекращения устойчивых морозов.

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (18.V) и продолжается до 13.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится  75 дней.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 20 октября происходит переход среднесуточных температур через 0(С к отрицательным значениям.

Таблица 1. Климатические показатели

| № | Климатические показатели | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха | градус С | 1,2°С |
| 2 | Средняя температура января | градус С | –16°С |
| 3 | Средняя температура июля | градус С | +18,7°С. |
| 4 | Абсолютный минимум температур | градус С | –48°С |
| 5 | Абсолютный максимум температур | градус С | 37,0 |
| 6 | Средняя дата наступления первого заморозка |  | 18. IX |
| 7 | Средняя дата наступления последнего заморозка |  | 22.V |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | дней | 118 |
| 9 | Расчетная температура самой холодной пятидневки | градус С | - 41,0 |
| 10 | Расчетная зимняя вентиляционная температура | градус С | - 22,0 |
| 11 | Средняя температура отопительного периода | градус С | - 7,2 |
| 12 | Продолжительность отопительного периода | дней | 235 |
| 13 | Суточный максимум осадков | мм | 97 |
| 14 | Количество осадков за теплый период (апрель- октябрь) | мм | 367 |
| 15 | Количество осадков за холодный период (ноябрь- март) | мм | 104 |
| 16 | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8 °С | м/сек | 2,6 |

Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Среднесуточные амплитуды температуры в июле составляют  10,9°С, в январе – 7,9°С.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –16°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -37°С. Абсолютный минимум температур  –48°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +18,7°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +25,8°С.

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха – 193 дня. Продолжительность периода с температурами воздуха ≤8°С – 233 дня.

Осадки: за год в данном районе выпадает 471 мм осадков. Распределение осадков в течение года крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 367 мм (78%), в холодный период, с ноября по март, лишь 104 мм (22%). Суточный максимум осадков – 97 мм.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 70%, Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 78%.

Снеговой покров невысокий, наибольшая за зиму высота снежного покрова в защищенном месте в разные годы составляет от 12 до 56 см, в среднем – 35 см. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта, наибольший за зиму запас воды в снежном покрове – 40 мм. Образование устойчивого снежного покрова приходится в среднем на 2 ноября, разрушение его – на 6 апреля, окончательный сход приходится на 1 мая.

Ветровой режим: Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное и юго-западное, их повторяемость в сумме составляет 75-80%. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с.

Скорости ветра больше или равные 15 м/с чаще наблюдаются в зимние месяцы, всего за год бывает 23 дня с таким ветром по м/ст Красноярск, оп.поле, 32 дня по м/ст Красноярск.

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабых ветров. В переходные сезоны – весна, осень – наблюдается увеличение скорости ветра, снижается вероятность слабых скоростей ветра.

Вероятность штилей в течение года составляет 29%, штили в сочетании со слабыми ветрами (до 5 м/с) – 85-90%.

Таблица 2. Характеристика ветрового режима

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра в январе, % | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 64 | 15 | 1 | 35 |
| Повторяемость направлений ветра в июле, % | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 41 | 16 | 6 | 24 |
| Скорость ветра по направлениям в январе, м/с | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 5,3 | 3,6 | 0,9 | - |
| Скорость ветра по направлениям в июле, м/с | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | - |

Рис. 1. Повторяемость направлений ветра

Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем – 5,8 ч в день с туманом, летом – 3,3 ч. Зимой из-за незамерзающей акватории реки часто наблюдаются туманы, особенно в прибрежной части.

Строительство ГЭС изменило гидротермический режим реки, незамерзающая акватория оказывает влияние на влажность воздуха в прибрежной зоне шириной до 1-3 км. Следствием близости большой массы незамерзающей воды стали повышение температуры воздуха в зимнее время и понижение ее летом, увеличение влажности, количества осадков, интенсивности и продолжительности туманов.

После создания водохранилища увеличение осадков в основном происходит за счет образующихся изморози, инея, росы при высокой влажности над рекой. В Красноярске наблюдается преимущественно кристаллическая изморозь. Она образуется чаще всего в ночные часы при слабом ветре и низкой температуре воздуха.

Мезо- и микроклиматические особенности

Над городом формируется так называемый «купол тепла», который совместно с воздушными загрязнениями ограничивает поступление прямой солнечной радиации.

Внутри города в зависимости от топографии местности, близости к водоемам, характера озеленения, застройки выделяются районы с микроклиматическими различиями. Проектируемая территория протянулась от берега реки вглубь на 1200 м. Влияние Енисея снижается по мере удаления от реки.

Река Енисей является температурной границей внутри города. Его влияние хорошо выражено во все сезоны. Летом в дневные часы на набережной и островах на 2,5-3,0º прохладнее, чем в городе.

В зимний период термические различия в городе проявляются больше, чем в летний. Самыми теплыми районами являются остров Отдыха и прибрежная часть правобережья в районе ст. Енисей. Теплыми районами являются и районы, примыкающие к берегам Енисея. Во внутренних районах города разности температур близки между собой.

Осень и весна являются переходными сезонами и в эти периоды температурные различия сглаживаются. Весной, в апреле-мае, на набережной, в прибрежной части Енисея и на островах на 0,4-0,6°С холоднее, чем во внутренних районах города, так как после зимы воды Енисея понижают температуру воздуха. Осенью же, наоборот, Енисей оказывает отепляющее влияние, и температура воздуха на берегах и островах повышается на 0,5-0,7°С.

В прибрежной зоне летом в ясную погоду относительная влажность воздуха на 10-20 % выше, чем в городе. Более высокая влажность воздуха связана с непосредственным влиянием реки, т. е. с непрерывным притоком водяного пара и с более низкой температурой воздуха.

Таблица 3. Климатические различия внутри городской территории

| Метеорологические характеристики | Ед. изм. | Значения метеопоказателей по станциям |
| --- | --- | --- |
|  |  | Красноярск, оп. поле | Остров Отдыха |
| Средняя месячная температура января | ºС | -16 | -14,7 |
| Средняя месячная температура июля | ºС | 18,7 | 18,1 |
| Средняя годовая температура | ºС | 1,2 | 1,4 |
| Средняя суточная амплитуда колебаний температуры: в январе в июле в течение года | ºС | 7,9 10,9 6,2 | 6,9 12,9 10,0 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | ºС | -48 | -37 |
| Средняя годовая скорость ветра | м/с | 3,0 | 1,6 |
| Среднее число дней с изморозью | дни | 13,6 | 38,5 |
| Среднее продолжительность периода с изморозью | ч | 224,9 | 629,5 |
| Среднее число дней с туманом | дни | 11 | 57,5 |

Наиболее четко особенности климата проявляются при ясной и безветренной погоде. При пасмурной ветреной погоде микроклиматические различия в городе прослеживаются слабо.

Оценка потенциала загрязнения атмосферы

Расположение города в котловине способствует созданию неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов в атмосфере. Синоптические условия, способствующие повышенному уровню загрязнения в г. Красноярске: центр антициклона, который формируется в зимний период в Восточной Сибири, северо-западная периферия антициклона и малоградиентное поле.

При антициклональном характере погоды в г. Красноярске часто происходит формирование инверсий. Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

Опасными для г. Красноярска в целом и для рассматриваемого района в частности являются восточные ветры. Неблагоприятной ситуацией для г. Красноярска является ситуация застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии и штиля. При штиле и наличии приземной инверсии, особенно зимой, основной вклад в загрязнение воздуха вносят низкие выбросы, второй максимум (который для г. Красноярска меньше, чем первый) связан с поступлением в нижние слои воздуха выбросов от высоких источников при неустойчивой стратификации и скорости ветра 5-6 м/с.

Процессы, связанные с циклонической деятельностью, способствуют очищению атмосферы в г. Красноярске.

## 1.1.2. Инженерно-геологические условия площадки

Инженерно-геологические изыскания выполнялись ЗАО «Институт Красноярскагропром проект»,  на основании свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0903.05-2009-2466010488-И-003 от 17 апреля 2014г. Работа выполнена для обоснования проектно-сметной документации паропровода до ЦТП ООО Красноярский цемент, ЦТП ООО «Комбинат «Волна» в г. Красноярске по заказу ООО «Арка-Проект».

В геологическом отношении район изысканий находится в пределах развития отложений Павловской свиты среднедевонского возраста. В разрезе Павловской свиты преобладают красноцветные мергели, известковистые песчаники с прослоями алевролитов, реже с прослоями слабосцементированных конгломератов и аргиллитов с мощной корой выветривания.

Четвертичные отложения представлены склоновыми пролювиально-делювиальными отложениями (pdQIV) и аллювиальными отложениями II надпойменной террасы р.Енисей (aQIII). Склоновые пролювиально-делювиальные отложения представлены супесями, суглинками красновато-коричневыми с примесью обломочного материала в виде дресвы и щебня от 10 до 40% и более.

Толща террасовых аллювиальных отложений залегает на размытой поверхности пород Павловской свиты девона, перекрыта маломощным чехлом пролювиально-делювиальных отложений (pdQ) и насыпных грунтов (tQIV), и представлена, в основном, гравийно-галечниковыми грунтами. Пролювиально-делювиальные отложения на террасе представлены, в основном, суглинками от твердой до текучепластичной консистенции, коричневыми, с наличием крупнообломочных включений и тонких прослоев песков. Мощность аллювиальных отложений достигает 20-25м, пролювиально-делювиальных - от 0,3 до 12,0м.

### 1.1.2.1.  Геоморфология, тектоника, геолого-литологическое строение

В геоморфологическом отношении площадка трассы изысканий находится в пределах II правобережной надпойменной террасы реки Енисей, осложненной наложенной долиной речки Паниковки.

Рельеф площадки трассы изысканий нарушен в результате планировочных работ, имеет слабый уклон в северо-восточном направлении к реке Енисей.

Прилегающая территория площадки трассы изысканий застроена производственными зданиями.

Абсолютные отметки поверхности по оси трассы изменяются от 150,18м до 153,22м.

В геологическом строении площадки до изучаемой глубины 1,5 м участвуют современные техногенные отложения (tQIV), аллювиально – делювиальные отложения четвертичного возраста (aQ) и аллювиальные отложения четвертичного возраста (aQ) II правобережной надпойменной террасы реки и Енисей и наложенных пойменных отложений речки Паниковка.

С поверхности площадки распространены техногенные отложения, отсыпанные при планировочных работах. Представлены техногенные отложения с поверхности и до глубины 1,0-4,5м преимущественно гравийно - дресвяными грунтами с твердым суглинистым, реже супесчаным заполнителем до 44% с прослоями суглинков твердых дресвяных, с включением почвы, угля и строительного мусора (бетон, металл, кирпич, дерево, шифер) (ИГЭ-1а) и ниже в верхней и средней частях разреза щебенисто-галечниковыми грунтами с твердым суглинистым заполнителем до 15%, с включением почвы и строительного мусора (ИГЭ-16).

Согласно СП 11-105-97 таблицы 9.1 и примечаний к ней, насыпные техногенные грунты, по способу отсыпки и наличию в них строительного мусора и органических веществ, следует отнести к свалкам, сформированным в результате неорганизованной отсыпки с завершенным процессом самоуплотнения, т.е. к слежавшимся.

Мощность техногенных отложений 1,3-6,7м.

Аллювиально-делювиальные отложения вскрыты под техногенными отложениями и залегают в интервалах глубин от 1,6-3,7м до 2,8-5,Зм в виде линз мощностью 1,0-2,1м. Представлены суглинками тугопластичными с прослоями мягкопластичных, легкими пылеватыми, с примесью органических веществ.

Отложения II правобережной надпойменной террасы реки Енисей в пределах площадки представлены галечниковыми грунтами с влажным песчаным, реже твердым супесчаным заполнителем до 23% (ИГЭ-3). Вскрытая мощность ИГЭ-3 составляет 0,7-3,7м.

Подземные воды на период изысканий (сентябрь-декабрь 2014г) до глубины 7,5м не встречены.

### 1.1.2.2. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия исследуемого района характеризуются развитием 2-х водоносных комплексов: четвертичных аллювиальных отложений и девонских отложений Павловской свиты.

Водоносный комплекс верхнечетвертичных аллювиальных отложений имеет широкое распространение в пределах ll-ой надпойменной террасы долины р. Енисей. Водовмещающие отложения сложены легкими тонко-песчаными суглинистыми грунтами, переслаивающимися с тонко- и мелкозернистыми песками и галечниковыми грунтами с суглинисто-песчаным заполнителем.

В галечниковых грунтах заключен постоянно существующий водоносный горизонт, прин адлежащий единому потоку грунтовых вод. Цоколь ll-ой надпойменной террасы, который следует рассматривать в качестве водоупора, располагается на 5-6м выше меженного уреза р. Енисей. Тем самым обуславливается отсутствие гидравлической связи подземного потока с рекой, за исключением очень непродолжительного периода прохождения весеннего паводка. Водообильность водоносного горизонта не одинакова и зависит, в основном, от его мощности. В районе цементного завода мощность водоносного горизонта довольно выдержана (5,0-8,0м) с удельным дебитом до 10-15 л/сек.

Горизонт имеет смешанное питание. Сравнительно небольшая мощность зоны аэрации, достаточно высокая проницаемость грунтов обуславливает быстрое поглощение осадков и поверхностного стока с прилегающих склонов.

По химическому составу грунтовые воды - пресные, гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, умеренно жесткие и жесткие.

### 1.1.2.3. Специфические грунты, неблагоприятные инженерно-геологические процессы и явления

В пределах площадки изысканий распространены специфические грунты -техногенные и органо-минеральные.

Техногенные отложения (tCW) распространены в пределах всей площадки и представлены насыпными грунтами: с поверхности и до глубины 1,0-4,5м преимущественно гравийно - дресвяными грунтами с твердым суглинистым, реже супесчаным заполнителем до 44% с прослоями суглинков твердых дресвяных, с включением почвы, угля и строительного мусора (бетон, металл, кирпич, дерево, шифер) (ИГЭ-1а) и ниже в верхней и средней частях разреза щебенисто-галечниковыми грунтами с твердым суглинистым заполнителем до 15%, с включением почвы и строительного мусора (ИГЭ-16). Мощность техногенных отложений 1,3-5,7м.

Согласно СП 11-105-97 таблицы 9.1 и примечаний к ней, насыпные техногенные грунты, по способу отсыпки и наличию в них строительного мусора и органических веществ, следует отнести к свалкам, сформированным в результате неорганизованной отсыпки с завершенным процессом самоуплотнения, т.е. к слежавшимся.

Органо-минеральными грунтами согласно таблице Б.22 ГОСТ 25100-2011 являются грунты с примесью органических веществ - ИГЭ-2. Органическое вещество встречается в этих грунтах в виде черных вкраплений, относительное содержание органических веществ в этих грунтах составило от О.ОЗд.е. до 0,04д.е.

На изучаемой территории отмечаются следующие неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, оказывающие влияние на выбор проектных решений строительства и эксплуатацию:

- сейсмоопасность;

- морозное пучение грунтов, залегающих в зоне сезонного промерзания.

В соответствии с картой ОСР-97 - А (для объектов массового строительства) и новой редакцией СНиП -11-7-81* сейсмичность района изысканий составляет 6 (шесть) баллов.

Согласно таблице 1 СНиП 11-7-81* грунты ИГЭ-1а, ИГЭ-16, ИГЭ-2 и ИГЭ-3 относятся к II категории по сейсмическим свойствам.

При обводнении грунтов согласно примечанию 6 таблицы 1 СНиП 11-7-81* грунты ИГЭ-2 будут относятся к III категории по сейсмическим свойствам.

Категория опасности природных процессов по сейсмичности согласно СНиП 22-01-95 («Геофизика опасных природных воздействий»)- умеренно опасные.

Основополагающими факторами проявления процессов в настоящее время служат нарушенный рельеф, влияющий на условия дренированности и увлажненность поверхности, нарушенный растительный покров или его отсутствие, генезис литологических разностей грунтов.

При промерзании грунтов, способных к морозному пучению, происходит увеличение их объема, при оттаивании происходит разуплотнение грунтов, сопровождающееся осадкой и снижением несущей способности. Напряжения и деформации, возникающие при пучении грунтов основания, вызывают деформацию и нарушают эксплуатацию, пригодность подземных и наземных конструкций сооружения.

Насыпные грунты - гравийно - дресвяные грунты с твердым суглинистым, реже супесчаным заполнителем до 44% с прослоями суглинков твердых дресвяных, с включением почвы, угля и строительного мусора (бетон, металл, кирпич, дерево, шифер) (ИГЭ-1а) и щебенисто-галечниковые грунты с твердым суглинистым заполнителем до 15%, с включением почвы и строительного мусора (ИГЭ-16), суглинки тугопластичные с прослоями мягкопластичных (ИГЭ-2) и галечниковые грунты с влажным песчаным, реже твердым супесчаным заполнителем до 23%. (ИГЭ-3) залегающие в слое сезонного промерзания, подвержены процессам морозного пучения. По степени пучинистости согласно ГОСТ 25100приложение Б таблице Б27 грунты ИГЭ-16 и ИГЭ-3- слабопучинистые, грунты ИГЭ-1а и ИГЭ-2 - среднепучинистые, в замоченном состоянии грунты ИГЭ-2 проявят чрезмерно пучинистые свойства.

Удельная касательная сила морозного пучения согласно таблицы 6.11 СП 22.13330.2011 для ИГЭ-1а, ИГЭ-16 и ИГЭ-3 составила 55кПа, ИГЭ-2 составила 70кПа, при замачивании грунтов удельная касательная сила может достигнуть 90 кПа

### 1.1.2.4. Физико – механические свойства грунтов

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов на площадке выделяются 4 инженерно-геологических элементов.

Инженерно-геологический элемент -1 а представлен насыпными гравийно -дресвяными грунтами с твердым суглинистым, реже супесчаным заполнителем до 44% с прослоями суглинков твердых дресвяных, с включением почвы, угля и строительного мусора (бетон, металл, кирпич, дерево, шифер). Залегают преимущественно по всей трассе, кроме западного участка, с поверхности и до глубины 1,0-4,5м

Инженерно-геологический элемент -16 представлен насыпными щебенисто-галечниковыми грунтами с твердым суглинистым заполнителем до 15%, с включением почвы и строительного мусора (бетон, металл, кирпич, дерево, шифер).

Грунты ИГЭ-1а и ИГЭ-16 образованы в результате планировочных работ при строительстве производственных корпусов, при заключении водного потока речки Паниковка в бетонные трубы и выравнивании территории, прилегающей к площадке изысканий. Вскрыты насыпные грунты в пределах всей площадки, мощность их составляет 1,3-6,7м.

Инженерно-геологический элемен - 2 представлен суглинками тугопластичными с прослоями мягкопластичных, легкими пылеватыми, с примесью органических веществ. Распространен в виде линз мощностью 1,0-2,1 м в интервалах глубин от 1,6-3,7м до 2,8-5,Зм.

Инженерно-геологический элемент - 3 представлен галечниковыми грунтами с влажным песчаным, реже твердым супесчаным заполнителем до 23%. Галька средняя и мелкая, хорошо окатанная. Галька и гравий изверженных и метаморфических пород. Распространен в пределах всей площадки, в нижней части разреза в виде слоя вскрытой мощностью 0,7-3,7м.

Выводы и рекомендации

Инженерно-геологические условия площадки изысканий относятся ко II категории сложности.

При проектировании следует руководствоваться требованиями п.п. 5.5.8, 5.9.1-5.9.5, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.19, 6.1.21, 6.1.22 СП 22.13330.2010. В проекте должны быть предусмотрены соответствующие мероприятия, не допускающие или исключающие снижение несущей способности грунтов основания, а при необходимости мероприятия, направленные на преобразование строительных свойств грунтов.

## 1.2. Местоположение в плане города.

В административном отношении проектируемый объект находится в Свердловском районе г. Красноярска. Трасса линейного объекта паропровода проходит по производственной зоне, на участке – от ЦТП ТГК-13 (начало в районе ул. Лесопильщиков) по ул. Мусоргского до ЦТП ООО “Комбинат “Волна”, от ЦТП ООО “Комбинат “Волна” до ЦТП ООО “Красноярский цемент”.

Рисунок 2 - Фрагмент карты 2ГИС г. Красноярск

## 1.3. Современное использование территории. Землепользование.

На охранную зону паропровода, приходится – 8,69 га, территории.

Площадь занятая полосой отвода паропровода составляет – 3,29 га.

Охранная зона объекта распределяется на 20-ть земельных участков, поставленных на кадастровый учет.

На рисунке 3 приведен фрагмент схемы землепользователей в границе охранной зоны. Перечень существующих земельных участков представлен в таблице 4.

Таблица 4 Перечень существующих земельных участков

| № п\п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, м2 | В том числе площадь устанавливаемой охранной зоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:50:0700261:1211 | 17985,0 | 4412,54 |
| 2 | 24:50:0700261:1212 | 458,0 | 458,0 |
| 3 | 24:50:0700261:18 | 257,43 | 74,4 |
| 4 | 24:50:0700261:1214 | 1653,0 | 1092,4 |
| 5 | 24:50:0700261:1215 | 1690,0 | 1565,8 |
| 6 | 24:50:0700261:1216 | 2564,0 | 2118,9 |
| 7 | 24:50:0700261:833 | 473,0 | 473,0 |
| 8 | 24:50:0700261:901 | 50396,0 | 17163,1 |
| 9 | 24:50:0700261:1 | 60,0 | 60,0 |
| 10 | 24:50:0700261:296 | 319434,0 | 10608,1 |
| 11 | 24:50:0700262:14 | 9781,0 | 2024,4 |
| 12 | 24:50:0700245:136 | 245913,0 | 512,9 |
| 13 | 24:50:0700262:198 | 987,0 | 97,4 |
| 14 | 24:50:0700262:205 | 5338,0 | 202,1 |
| 15 | 24:50:0700262:206 | 4557,0 | 2762,4 |
| 16 | 24:50:0700262:204 | 15897,0 | 1759,4 |
| 17 | 24:50:0700262:195 | 3744,0 | 1253,2 |
| 18 | 24:50:0700262:30 | 333369,0 | 10027,5 |
| 19 | 24:50:0700268:5 | 4142,0 | 2456,1 |
| 20 | 24:50:0700261:23 | 52281,79 | 1236,8 |

Рисунок 3 - Схема земельных участков, на которые распространяется охранная зона объекта проектирования

## 1.4. Улично-дорожная сеть и

## транспорт

Земельный участок под строительство паропровода и разработку его полосы отвода в границах охранной зоны в административном отношении расположен в Свердловском районе г. Красноярска, в его южной части, на правом берегу р. Енисей. Трасса паропровода проходит по производственной зоне, на участке – от ЦТП ТГК-13 до ЦТП ООО “Красноярский цемент”.

- Автобусные остановки

Рисунок 4 - Схема размещения проектируемого объекта. Фрагмент карты 2ГИС

Земельный участок, выделенный под строительство паропровода, представляет собой частично застроенную территорию и частично покрытую лесом. Площадь участка в границе полосы отвода составляет 32947,5 кв. м.

Подъездные пути к участку проектирования имеются. Подъезд, к проектируемому паропроводу, осуществляется с улицы Лесопильщиков, с внутриквартальных технологических проездов производственной зоны.

Существующий рельеф участка – равнинный, спокойный, поверхность спланированная по существующему благоустройству, удовлетворяет требованиям по водоотводу.

Трасса линейного объекта, проложенная вдоль существующего паропровода, пересекает искусственные сооружения, частично подлежащие переустройству и восстановлению.

Улица Лесопильщиков, в соответствии с утвержденным генеральным планом городского округа г. Красноярск, является магистральной улицей городского значения регулируемого движения.

Транспортная схема, в соответствии с генеральном планом городского округа  г. Красноярск, представлена на рис. 5.

Движение по ул. Лесопильщиков осуществляется по двум полосам, ширина проезжей части – 8,0м. По улице  проходит 2 автобусных маршрута.

Таблица 5 – Схемы автобусных маршрутов

| Маршрут № 6 | Маршрут № 10 Остановочные пункты маршрутов: - Маршрут № 6 – Столовая (ул. Затонская) – ТЭЦ-2 – Предмостная площадь (кольцо) –Театр оперы и балета -Шахтеров-АЛПИ (ул. Батурина)- Светлогорский пер. - 9 Мая (конеч); - Маршрут № 10 – Красфарма -60 лет Октября- Цементников-п. Водников-ДК Молодежи- ДК 1 Мая- Автовокзал «Восточный» (конечная). |
| --- | --- |

Рис. 5-Генеральный план города Красноярска. Фрагмент транспортной схемы.

Протяженность дороги на участке от проезда к ХМЗ (ЦТП ТГК-13) до проезда к ЦТП ООО «Красноярский цемент» составляет 1,1км.

Участок улицы Лесопильщиков проходит от поворота на проезд к ХМЗ до поворота в п. Цементников, протяженностью 1,0 км. На этом участке дорога имеет 2 полосы движения, ширину проезжей части – 8,0м, автобусное сообщение,  состояние удовлетворительное. Далее от поворота в п. Цементников до ЦТП ООО «Красноярский цемент» состояние дороги, являющейся внутриквартальным технологическим проездом производственной зоны - неудовлетворительное.

Ближайшие автозаправочные станции (АЗС) расположены в 0,7 км по адресу ул. 60 лет Октября, № 105а и № 105г. Ближайшая автозаправочная газовая станция (АЗГС) расположена в 3,7 км по адресу ул. Свердловская, № 65д.

Ближайшие станции технического обслуживания автомобилей (СТО) расположены в 0,7 км по адресу ул. Александра Матросова, №30л ст.22 и № 41.

## 1.5. Инженерная инфраструктура территории

Участок проектирования осложнен наличием подземных водонесущих коммуникаций (канализационных, водоснабжения, теплоснабжения), а также разного рода электрокоммуникаций (воздушных и подземных линий связи), как существующих, так и строящихся.

## 1.6. Объекты культурного наследия

В соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятноиков истории и культуры) народов Российской Федерации в границах проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

## 1.7. Комплексная оценка

Проектируемый участок расположен в Свердловском районе города Красноярска. Площадь в границе охранной зоны составляет - 8,69 га.

В соответствии с картой функциональных зон генерального плана городского округа город Красноярск территория в границе охранной зоны линейного объекта относится к производственной функциональной зоне и зоне территорий общего пользования в границах коридоров красных линий.

Функциональное зонирование в соответствии с генеральном планом городского округа город Красноярск (утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 №7-107) представлено на рисунке 6.

Рисунок  6– Генеральный план города Красноярска. Карта функциональных зон городского округа. Проектный план (основной чертеж). Фрагмент.

В соответствии с картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск расположены следующие территориальные зоны:

- Зона территорий объектов автомобильного транспорта (ИТ);

- Зона производственная предприятий I - II классов опасности (П-1);

- Зона производственная предприятий III класса опасности (П-2);

Территориальное зонирование в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск (утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 №В-122) представлено на рисунке 7.

Рисунок 7 – Правила землепользования и застройки города Красноярска. Карта градостроительного зонирования территории городского округа город Красноярск. Фрагмент.

# 2. Описание и обоснование положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения

## 2.1. Определения параметров планируемого строительства систем и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Проектом предусматривается прокладка паропровода надземно, на опорах отдельностоящих низких и высоких и эстакадах. Существующие сетиводоснабжения, водоотведения, связь, уличное освещение и электроснабжение в подземной прокладки кабельных линии 6кВ сохраняются, при необходимости выполняется их переустройство.

При прохождении трассы паропровода вдоль котельной ОП ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» и на участке от весовой  до ЦТП ООО «Комбинат Волна» прокладка трубопровода осуществляется на низких опорах в специальных для этих целей технических полосах площадок,  указанных предприятием.

Необходимо будет выполнить демонтаж, либо вынос существующих сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи с территории застройки.

Паропровод:

Источник теплоснабжения – Красноярская ТЭЦ-2.

Параметры теплоносителя:

- пар с температурой 240ºС;

ПО  участку ООО «Красноярский цемент»:

- рабочее давление – 12кгс-см2;

-тепловая нагрузка минимальная 0÷3,0Гкал/час, максимальная – 16,0Гкал/час;

- диаметр трубопровода 273х8мм.

ПО  участку совместного паропровода для  ООО «Красноярский цемент» и ООО «Комбинат Волна»:

- рабочее давление – 12кгс/см2;

-тепловая нагрузка минимальная 3,0÷8,5 Гкал/час, максимальная – 33,5 Гкал/час;

- диаметр трубопровода 325х8мм.

Схема паропровода  - двухтрубная.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется  углами поворота трассы, «П» - образными компенсаторами.

Прокладка трубопровода принята:

- надземная на высоких и низких опорах.

- по эстакадам

Скользящие опоры приняты хомутовые по серии 5.903-13 вып.8-95, неподвижные опоры приняты бугельные по серии 5.903-13 вып. 8-95.

Теплоизоляция – теплоизоляционные плиты из каменной ваты б=105мм ТЕХ БАТТС 50. Покровный слой – сталь б=0,5мм.

В качестве антикоррозийного покрытия трубопроводов принята эмаль КО-811 в два слоя. Покрытие наносится на фосфатированную или опескоструенную поверхность путем пневмораспыления или безвоздушным распылением.

Теплоснабжение:

Существующие теплотрассы обеспечивают теплоснабжение производственных зданий на нужды отопления, вентиляции и ГВС. Проектом не предусматривается строителсьтво новых сетей теплоснабжения.

Водоснабжение:

Проектом не предусматривается строительство новых водопроводов. Существующие водопроводы сохраняются.

Водоотведение:

Проектом не предусматривается строительство новых канализационных коллекторов. Существующие канализационные коллекторы сохраняются.

Электроснабжение:

Существующие линии электроснабжения 6кВ и 0,4кВ проектом сохраняются.

Связь:

Предусматривается переустройство существующих линий связи с перекладкой их по новой трассе, с проходом под автодорогой в футлярах.

Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству

Так как проектируемая трасса линейного объекта с полосой отвода проходит в условиях городской застройки, то она пересекает искусственные сооружения, частично подлежащие переустройству и восстановлению:

- существующие наземные опоры;

- эстакада существующего паропровода;

- ограждения площадок;

- проезжая часть производственного проезда;

- проезжая часть улицы Лесопильщиков;

- автомобильная парковка.

Трасса паропровода в свету пересекается с сетями связи (радио), с сетями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, при необходимости подлежащие переустройству в границе пересечения.

В границах полосы отвода также проходит существующий паропровод.

Таблица 5

Таблица пересечений проектируемой сети паропровода с существующими сетями инженерно-технического обеспечения

| Пересекаемая сеть инженерно-технического обеспечения | Параметр сети инженерно-технического обеспечения | Участок пересечения | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующий паропровод | 1ст. d=325мм | УП2 – УП3 | надземно совместно |
|  | 1ст. d=325мм | УП4 – УП5 | надземно |
|  | 1ст. d=500мм | УП6 - УП7 | надземно |
|  | 1ст. d=325мм | УП6 - УП7 | надземно |
|  | 2тр.ст. d=900мм | УП68 – УП69 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=300мм, d=150мм | УП75 - УП23 | надземно |
|  | данные отсутствуют | УП75 - УП23 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=300мм, d=150мм | УП23 - УП24 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=300мм, d=150мм | УП23 - УП24 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=300мм, d=150мм | УП24 - УП25 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=300мм, d=150мм | УП26 - УП27 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=300мм, d=150мм | УП36 - УП37 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=300мм, d=150мм | УП38 - УП39 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=300мм, d=150мм | УП39 - УП40 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=300мм, d=150мм | УП40 - УП41 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=325мм, d=150мм | ЦТП ООО “Комбинат Волна” - УП46 | надземно |
|  | данные отсутствуют | УП47 - УП48 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=150мм | УП48 - УП49 | надземно |
|  | 2тр. ст. d=150мм | УП50 - УП55 | надземно совместно |
|  | 2тр. ст. d=150мм | УП56 - УП57 | надземно совместно |
|  | 2тр. ст. d=60мм | УП65 - УП66 | надземно |

| Слаботочная сеть | данные отсутствуют | УП4 - УП5 | надземно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | данные отсутствуют | УП 75 – УП23 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП 75 – УП23 | подземно |
|  | кабель | УП29 – УП30 | подземно |
|  | кабель | УП42 – УП43 | подземно |
|  | кабель | УП42 – УП43 | подземно |
|  | кабель | УП44 – УП45 | подземно |
|  | кабель | УП45 - ЦТП ООО “Комбинат Волна” | подземно |
|  | кабель | УП46 - УП47 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП64 - УП65 | надземно |
| Электроснабжение | данные отсутствуют | УП74 – УП75 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП75 – УП23 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП75 – УП23 | подземно |
|  | кабель не действует | УП32 – УП33 | подземно |
|  | кабель не действует | УП32 – УП33 | подземно |
|  | кабель не действует | УП32 – УП33 | подземно |
|  | кабель не действует | УП32 – УП33 | подземно |
|  | без провода | УП33 – УП34 | надземно |
|  | кабель | УП39 - УП40 | надземно |
|  | кабель | ЦТП ООО “Комбинат Волна” - УП46 | подземно |
|  | кабель | УП65 - УП66 | подземно |
|  | кабель | УП66-УП67 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП66 - УП67 | надземно |
|  | кабель | УП66 - УП-67 | подземно |

| Теплоснабжение | 2 тр. ст. d=500 мм | УП73 – УП74 | надземно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 тр. ст. d=150 мм | УП73 – УП74 | надземно |
|  | 1 тр. ст. d=50 мм | УП73 – УП74 | надземно |
|  | данные отсутствуют | УП73 – УП74 | надземно |
|  | данные отсутствуют | УП74 – УП75 | надземно |
|  | 2 тр. | УП74 – УП75 | надземно |
|  | 3 тр. | УП75 - УП23 | надземно |
|  | 2 тр. | УП75- УП23 | подземно |
|  | 2 тр. | УП75 - УП23 | подземно в лотках |
|  | 2 тр. | УП23 - УП24 | наземно в лотках |
|  | 1 тр. ст. d=700мм | УП23 - УП24 | наземно |
|  | 2тр. ст. d=50мм | УП63 - УП64 | подземно |

| Освещение | данные отсутствуют | УП27 – УП28 | надземно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | данные отсутствуют | УП27 – УП28 | надземно |
|  | данные отсутствуют | УП29 - УП30 | надземно |

| Водоснабжение | данные отсутствуют | УП48 - УП49 | подземно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | данные отсутствуют | УП73 – УП74 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП48 - УП49 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП48 - УП49 | подземно |
|  | 1 тр. ст. d=150мм | УП49 - УП50 | подземно |
|  | 1 тр. ст. d=100мм | УП65 - УП-66 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП48 - УП49 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП51 - УП52 | подземно |
| Канализация ливневая | 1 тр. кер. d=325мм | УП29 - УП30 | подземно |
|  | 1 тр. кер. d=325мм | УП31 - УП32 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП48 - УП49 | подземно |
|  | данные отсутствуют | УП49 - УП50 | подземно |

## 22. Транспортная инфраструктура

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией: «Генеральный план городского округа город Красноярск» и «Проект планировки улично-дорожной сети и территорий общего пользования городского округа город Красноярск», предлагается внесение изменений в транспортную инфраструктуру, обслуживающую проектируемую территорию.

- Месторасположение проектируемого объекта.

Рис. 8 – Схема ПП УДС и территорий общего пользования городского округа город Красноярск. Фрагмент развития улично-дорожной сети.

Подъезд, к проектируемому паропроводу, как и в современном состоянии, будет осуществляться с ул. Лесопильщиков, и с внутриквартальных технологических проездов производственной зоны.

Улица Лесопильщиков, являющаяся, в соответствии с утвержденным генеральным планом городского округа г. Красноярск, магистральной улицей городского значения регулируемого движения, в перспективе будет иметь выход в восточном направлении на ул. Затонскую и ул. Грунтовую, в западном направлении – через ул. Саянскую на ул. Свердловскую и 4-й мост через р. Енисей (рис.9).

Рис. 9 – Схема ПП УДС и территорий общего пользования городского округа город Красноярск. Фрагмент ул. Лесопильщиков.

Улица Лесопильщиков на участке от ул. Александра Матросова до п. Цементников, имеет переменную ширину в красных линиях от 42м в центральной части участка, до 90м в районе пересечения с ул. Александра Матросова и до 180м в районе поворота в п. Цементников (рис.10).

Движение по ул. Лесопильщиков осуществляется по двум направлениям, каждое направление имеет по 3 полосы движения, ширина проезжей части составляет 2х11,0м, ширина разделительной полосы составляет 4,0м, имеется один тротуар шириной 3м. По улице  осуществляется автобусное сообщение.

Внутриквартальные технологические проезды производственной зоны представляют собой дороги шириной проезжей части 6м.

Трасса проектируемого линейного объекта - паропровода, проложенная вдоль существующего паропровода, пересекает искусственные сооружения, частично подлежащие переустройству и восстановлению:

- существующие наземные опоры;

- эстакаду существующего паропровода;

- ограждения площадок;

- проезжую часть производственного проезда;

- проезжую часть улицы Лесопильщиков;

- автомобильную парковку.

Таблица № 6 – Объемы работ по переустройству и восстановлению проездов.

| №п/п | Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проезд (узел 1) - виды работ: |  |  |
|  | - снятие покрытия из асфальтобетона толщиной 0,10м | м2 | 155,0 |
|  | - демонтаж бортового камня из асфальтобетона | м | 41,0 |
|  | - устройство покрытия из горячего щебеночного асфальтобетона с бортовым камнем (41шт.) | м2 | 155,0 |
|  | Проезд (узел 2) - виды работ: |  |  |
|  | - снятие покрытия из бетона толщиной 0,15м | м2 | 96,2 |
|  | - демонтаж бортового камня из бетона | м | 41,0 |
|  | - устройство покрытия из бетона с бортовым камнем (41шт.) | м2 | 155,0 |
|  | Работы: |  |  |
|  | - снятие плодородного растительного слоя земли на глубину 0,20м | м2 / м3 | 97,4 / 19,5 |
|  | - количество обрезаемых стволов деревьев и соответственно выкорчеванных пней | штук | 2 |
|  | - устройство газона обыкновенного из травосмеси с подсыпкой плодородным слоем земли толщиной 0,20м | м2 | 97,4 |

Рис. 10. Схемы поперечных профилей дорожной одежды проезда.

## 2.3. Инженерная подготовка территории

При проектировании полосы отвода трассы паропровода, решения по организации рельефа и инженерной подготовке территории трассы не предусматривались проектом, так как участок проектирования проходит в условиях городской застройки, частично застроен и благоустроен, со сложившейся планировочной организацией и вертикальной планировкой.

Существующий рельеф в общем виде – спокойный, равнинный, поверхность спланирована по существующему благоустройству, рельеф участка проектирования подвергся вторичной переформировке в пределах городской застройки, и удовлетворяет требованиям по водоотводу.

В процессе производства земляных работ необходимо сохранить существующее высотное положение территории под трассой, вертикально вписать проектируемый участок в существующую высотную ситуацию.

В каждом отдельном случае – под опорами – планировку поверхности необходимо решать в соответствии с требованиями и условиями производства работ. В месте пересечения трассы с проезжей частью автодороги, необходимо предусмотреть восстановление покрытия и конструкции в существующих планировочных отметках.

Грунт, применяемый для засыпки пазух траншеи и котлованов под лоток и опоры, в процессе формирования рельефа, уплотняется.  После завершения всех строительно-монтажных работ выполняется рекультивация земель, восстановление почвенно-растительного слоя в границе проектирования.

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо произвести срезку растительного слоя грунта, мощностью 0,20 м в границе его залегания. Плодородной слой земли временно перемещается в отвал и в дальнейшем используется для восстановления озеленения.

На проектируемой  площадке неблагоприятных и опасных инженерно-геологических процессов, а также угроз затопления паводковыми и подтопления грунтовыми водами не обнаружено. Производство дополнительных мероприятий по инженерной подготовке данной территории не требуется.

## 2.4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки городского округа проектируемая территория находится в производственной зоне П-1 и П-2 (предприятия I,II и III класса опасности), на участке – от ЦТП ТГК-13 (начало в районе ул. Лесопильщиков) по ул. Мусоргского до ЦТП ООО “Комбинат “Волна”, от ЦТП ООО “Комбинат “Волна” до ЦТП ООО “Красноярский цемент”. Район строительства по комплексу факторов оценивается как неблагоприятный относительно общей картины состояния окружающей среды в городе Красноярске.

## 2.4.1. Планировочные ограничения

В границы проектирования линейного объекта попадают участки существующих подземных сетей водоснабжения, бытовой канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи.

В соответствие с п. 9.4. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.

В Приказе ОАО  «НИЦ «Строительство» от 13.03.2007 № 30 СТО  36554501-008-2007 «Обеспечение сохранности подземных водонесущих коммуникаций при строительстве (реконструкции) подземных и заглубленных объектов» указывается требование обеспечения сохранности существующих подземных водонесущих коммуникаций.

При возведении нового объекта необходимо исключить деформации существующих подземных коммуникаций, которые могут возникать в результате изменения гидрогеологических условий, устройства котлованов, траншей, изменения планировочных отметок, технологических воздействий. Подземные коммуникации, попадающие в зону возможного влияния нового строительства подлежат мониторингу.

Необходимо соблюдение нормативных расстояний по горизонтали по вертикали до существующих и планируемых объектов, сооружений, коммуникаций в  соответствие с действующими строительными нормами и правилами.

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных ЛЭП напряжением до 1 кВ охранная зона устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 2 м. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 метра; при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.

Вдоль водоводов устанавливается санитарно-защитная полоса. Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Таблица № 6 Планировочные ограничения

| № п/п | Наименования нормируемых объектов | Зона ограничения | Нормативный документ, регламентирующий зону ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель подземный | Охранная зона – 1 м по обе стороны от крайних кабелей | п. 2.5.217. Правил устройства электроустановок. «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 |
|  | Водопровод Д = 300 мм | Санитарно-защитная полоса – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п. 2.4. |
|  | Канализация Ду = 300 мм | Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений | СП 18.13330.2010. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП СНиП II-89-90* п. 4.8 таб. 9. |
|  | Теплосеть Ду = 150 мм |  |  |
|  | Проектируемый паропровод Ду=325мм Ду=273мм | 25 м | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 |
|  | Линии связи | Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений | СП 18.13330.2010. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП СНиП II-89-90* п. 4.8 таб. 9. |

В графических материалах проекта отражены необходимые минимальные расстояния, которые следует соблюдать при прокладке новой коммуникации, до существующих сетей.

## 2.4.2. Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта

### 2.4.2.1. Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов

Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы заключается в отчуждении земель под строительство коммуникаций, изменении рельефа в результате планирования поверхности, изменения нагрузки на грунты, изменении распределения поверхностного стока.

Трасса проектируемого паропровода проходит по административной территории города Красноярск, в пределах городской застройки и в производственной зоне. Земельные участки, по которым проходит трасса проектируемого объекта, относятся к категории земель населенного пункта.  Трасса линейного объекта, проложенная вдоль существующего паропровода, пересекает искусственные сооружения, частично подлежащие переустройству и восстановлению.

Участок проектирования расположен вне водоохранных зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Особо охраняемые природные территории и объекты отсутствуют.

Залежей полезных ископаемых нет.

В период эксплуатации необходимо осуществлять контроль за состоянием сооружения во избежание создания аварийных ситуаций, потерь горячего пара.

### 2.4.2.2. Мероприятия по охране воздушного бассейна

Красноярск является крупным индустриальным центром, загрязнения воздушного бассейна города формируют предприятия металлургической, химической, строительной, деревообрабатывающей промышленности. Значительный вклад в загрязнение атмосферы осуществляют транспортные выбросы.

В целом город расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных примесей неблагоприятны. Над городом формируется так называемый «купол тепла», который совместно с воздушными загрязнениями ограничивает поступление прямой солнечной радиации.

Характеристика существующего положения представлена фоновым загрязнением данного  района. Фоновые концентрации в атмосферном воздухе рассматриваемого района приняты по данным Красноярского ЦГМС-Р (письмо №14/513 от 16.05.2014 г.)  (Приложение 5):

Таблица № 7 Значения фоновых концентраций

| Наименование ингредиентов | Значение фоновых концентраций , мг/м3 |
| --- | --- |
|  | 0-2м/с | 3-7 м/с |
|  |  | С | В | Ю | З |
| Взвешенные вещества | - | - | - | - | - |
| Диоксид азота | 0,137 | 0,081 | 0,117 | 0,112 | 0,099 |
| Диоксид серы | 0,014 | 0,005 | 0,009 | 0,010 | 0,012 |
| Оксид углерода | 3,2 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
| Оксид азота | 0,134 | 0,094 | 0,088 | 0,088 | 0,0088 |
| Гидрофторид | 0,007 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,007 |
| Бензол | 0,058 | 0,057 | 0,039 | 0,052 | 0,051 |
| Формальдегид | 0,030 | 0,019 | 0,033 | 0,016 | 0,025 |
| Бенз(а)пирен | 10,3х10-6 |

Данный район города имеет неблагоприятные экологические условия относительно общей картины состояния окружающей среды в Красноярске. Рассматриваемый участок расположен на южной окраине города, на в  промышленной зон города с предприятиями I-II-III классов.

Загрязнение атмосферного воздуха в рассматриваемом районе формируются общим городским фоном, производственными предприятиями, выбросами автотранспорта на существующих улицах и дорогах, транспортных объектах.

Сети теплоснабжения не являются источником поступления загрязняющих веществ в атмосферу. Поступление загрязняющих веществ в воздушный бассейн в период эксплуатации объекта не ожидается.

### 2.4.2.3. Мероприятия по охране акустической среды

Сети теплоснабжения не являются источником шума. Разработка мероприятий по охране от шума не требуется.

### 2.4.2.4. Мероприятия по охране поверхностных водных объектов и подземных вод

Проектируемая территория не входит в водоохранные зоны рек и ручьев. Расстояние до реки Енисей от границы работ составляет более 2 км. Река Базаиха протекает на расстоянии более 4 км. Согласно Водному кодексу Российской Федерации (статья 65, п.4) ширина водоохранной зоны р. Базаиха – 200 м, р. Енисей – 200 м.

Территория так же не входит в зоны санитарной охраны водозаборов централизованного водоснабжения.

### 2.4.2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды от воздействия проектируемого объекта

В период эксплуатации необходимо осуществлять контроль за состоянием сооружения во избежание потерь горячего пара, создания аварийных ситуаций.

Разработка мероприятий по охране окружающей среды не требуется.

## 2.4.3. Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства объекта

При проведении земляных, строительных и других видов работ на территории проектирования предусматривается выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды на всех этапах.

### 2.4.3.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна

Основным фактором загрязнения воздушного бассейна при строительстве линейного объекта является образование пыли и вредные выбросы при работе строительной техники.

При организации работ на площадке строительства будет использоваться традиционная строительная техника: экскаватор-драглайн, экскаватор-планировщик, бульдозер, автогрейдер, грузовой автотранспорт, катки, фрезы, асфальтоукладчик, автокраны, тракторы.

Все оборудование и машины, занятые на строительстве проходят регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускается. Контроль осуществляется на автопредприятии.

Покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются периодически влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на городской полигон ТБО по договору с заказчиком.

В летний период для предотвращения пыления на временных дорогах и стройплощадках осуществляется полив территории технической водой.

Пылеобразование грунтов, имеющих естественную влажность не менее 20 %, по всей технологической цепи (разработка, погрузка, транспортировка, разгрузка) достаточно мала или отсутствует полностью.

Расчет вредных выбросов от строительной техники выполнен по аналогии с подобным объектом на основании «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники» с учетом пп.1.2.2.2, 2.2.1, 2.2.8  «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Рассчитан общий объем выбросов вредных веществ за весь предполагаемый период строительства (10 месяцев) по всему объекту с учётом всей техники, задействованной в работе, с учетом времени нахождения на строительном участке.

Выбросы соединений свинца от двигателей автотранспорта в настоящий период практически отсутствуют в связи с принятием Федерального закона № 34-ФЗ от 22.03.2003г. о запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации с 1 июля 2003г..

Расчет вредных выбросов от проведения сварочных работ выполнен с помощью автоматизированной программы Эра (версия 1.7.) по "Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах".

Таблица № 8 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Красноярск, Солнечный ТС (строительство)

| Код | Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДКс.с., | Выброс | Выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гр. | загр. | вещества | 0.1ПДКм.р, | вещества | вещества, |
| сум | веще- |  | 0.1*ОБУВ, | г/с | т/год |
|  | ства |  | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0123 | диЖелезо триоксид (Железа | 0.04 | 0.005824 | 0.0004193 |
|  |  | оксид) /в пересчете на железо/ |  |  |  |
|  | 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.001 | 0.0006727 | 0.0000483 |
|  |  | пересчете на марганца (IV) |  |  |  |
|  |  | оксид/ |  |  |  |
|  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота | 0.04 | 0.464331 | 0.1297562 |
|  |  | диоксид) |  |  |  |
|  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.05 | 0.05138 | 0.0144298 |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.05 | 0.0385042 | 0.0107779 |
|  |  | сернистый) |  |  |  |
|  | 0337 | Углерод оксид | 3 | 0.54222 | 0.0958664 |
|  | 2704 | Бензин (нефтяной, | 1.5 | 0.04326 | 0.0010899 |
|  |  | малосернистый) /в пересчете на |  |  |  |
|  |  | углерод/ |  |  |  |
|  | 2732 | Керосин | **0.12 | 0.08687 | 0.0250061 |
| Группы веществ, обладающих эффектом суммарного воздействия |
| 31 | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота |  |  |  |
|  |  | диоксид) |  |  |  |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |
|  |  | сернистый) |  |  |  |
|  |  | В С Е Г О: |  | 1.2330619 | 0.2773939 |

Примечания:

1. В случае отсутствия ПДКc.c. в колонке 4 указывается "*" - для значения 0.1*ПДКм.р., "**" - для 0.1*ОБУВ

Расчет рассеивания примесей в атмосфере от работающей техники и сварочных работ выполнен с помощью автоматизированной программы Эра (версия 1.7.) с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

Город    :002  Красноярск.

Задание  :0031 Солнечный ТС (строительство).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|    Наименование загрязняющих    |   Cm    |   РП    |   ЖЗ    |   ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      | веществ и состав групп суммаций |         |         |         |         | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид)|   0.018 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 |   2 | 0.4000000*|  3  |

|      | /в пересчете на железо/         |         |         |         |         |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.081 |  0.0110 |  0.0103 |  0.0047 |   2 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |         |         |         |         |     |           |     |

|      | оксид/                          |         |         |         |         |     |           |     |

| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |   0.933 |  0.8130 |  0.7903 |  0.6670 |   2 | 0.2000000 |  3  |

| 0328 | Углерод (Сажа)                  |   0.413 |  0.0562 |  0.0523 |  0.0242 |   2 | 0.1500000 |  3  |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.031 |  0.0487 |  0.0480 |  0.0439 |   2 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый)                      |         |         |         |         |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид                   |   0.044 |  0.7323 |  0.7312 |  0.7255 |   2 | 5.0000000 |  4  |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|   0.003 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 |   2 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/        |         |         |         |         |     |           |     |

| 2732 | Керосин                         |   0.029 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 |   2 | 1.2000000 |  -  |

| __31 | 0301+0330                       |   0.964 |  0.8617 |  0.8383 |  0.7109 |   2 |           |     |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений кодов веществ.

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по ПДКсс.

4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),

"ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДК.

По результатам расчетов рассеивания выбросов от строительной техники и сварочных работ, максимальные приземные концентрации не превышают 1 ПДКм.р. на территории объекта и за его пределами.

Все вышеперечисленные источники поступления указанной группы веществ носят временный характер, воздействие их на атмосферный воздух прекратится после окончания строительства.

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматриваются следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду:

- неукоснительное соблюдение требований местных органов охраны природы и службы Роспотребнадзора;

- регулярное орошение поливомоечной машиной территории строительной площадки для снижения пылеобразования в жаркий и сухой период времени;

- гидроизоляционные работы выполнять готовой горячей смесью; приготовление и разогрев битумной смеси на строительной площадке категорически запрещается;

- приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей.

### 2.4.3.2. Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы

Для реализации проекта необходимо выполнить определенный объем земляных работ при планировке поверхности, реконструкции и строительстве тротуаров и дорожного полотна, прокладке инженерных сетей, благоустройстве и озеленении территории. При строительстве необходимо предусмотреть снятие и сохранение верхнего плодородного слоя для последующего использования его при озеленении и рекультивации, как на рассматриваемой территории, так и за ее пределами.

При планировке поверхности снимаемый грунт грузится на автосамосвалы и отвозится в резерв с последующим использованием.

Для предотвращения загрязнения почв предусмотрены следующие мероприятия:

- к работе на строительной площадке запрещается допускать машины и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт;

- запрещается использовать машины, уровень содержания вредных веществ, в выхлопных газах которых превышает допустимый действующими нормами;

- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ, заправка несамоходных машин осуществляется топливозаправщиком с затвором у заправочного приспособления. Самоходные машины заправляются на действующих АЗС;

- т.к. строительство ведется по методу «с колес», то все строительные материалы поступают на территорию строительной площадки непосредственно на «фронт работ» в готовом для использования виде;

- оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее время специальной площадкой с твёрдым покрытием, позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта. После окончания рабочей смены все строительные машины и механизмы перемещаются со строительной площадки в места постоянной их дислокации;

- на выездах со стройплощадки на городские улицы проектом рекомендуется смонтировать установку, предназначенную для мытья колес строительной техники;

- местные проезды и улицы пересекаются открытым способом с последующим восстановлением твердых покрытий дорог и тротуаров, а также восстановлением элементов благоустройства (газоны, малые архитектурные формы);

- при прохождении трассы по территории естественного ландшафта предусмотрено последующее восстановление напочвенного покрова с использованием ранее снятого грунта.

- на время строительства устанавливаются передвижные биотуалеты. Удаление канализационных фекалий производится «Горводоканалом» регулярно согласно договора.

При проектировании должна быть предусмотрена срезка плодородного слоя почвы для последующего использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки и т.п. согласно указаний п. 4.19 СП 22.13330.2010.

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» плодородный слой почвы (Н = до 0,15 м) при проведении земляных работ снимается и складируется во временный отвал на расстояние до 10 м от траншеи для дальнейшего использования. Общий объем снятого растительного грунта составляет 54,1 м3, используется при дальнейшем благоустройстве территории. Плодородный слой при толщине менее 10 см не снимается.

### 2.4.3.3. Мероприятия по охране от шума

По СН 2.2.4\2.1.8.562-96 допустимый уровень звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек:

с 7 до 23 ч		LAэкв.доп  = 55 дБА;

с 23 до 7 ч		LAэкв.доп  = 45 дБА.

В проекте рассматривается воздействие шума от строительной техники на окружающую среду. Источниками шума в период проведения работ является автотранспорт и дорожно-строительные машины. Всего на участке работ одновременно может насчитываться до 3 источников, эквивалентный уровень шума каждого из которых составляет 80 дБА. Принимая во внимание близость расположения источников шума друг к другу, суммарный уровень шума в каждой точке стройплощадок определится по формуле:

Lmax =10 · lg( Σ100.1*L) ; дБА

i=1

где L – уровень шума i-ro источника, дБА.

Суммарный уровень шума составит 84,77 дБА.

Уровни звукового давления L(дБА) на заданном удалении от источника шума рассчитываются в соответствии с СНиП 23-03-2003. Для расчета шума при огибании преград между источниками шума и жилой застройкой используется формула:

L= Lw – 10∙1g Ω – 20∙lg r, дБА

где Lw – уровень звуковой мощности источника шума, дБА;

Ω – пространственный угол, в который излучается шум, для источника шума на поверхности;

r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м.

Результаты расчета уровня шума на заданном удалении приведены в таблице.

Таблица № 9 Расчет уровней звука на территории

| Расстояние от источника, м | Эквивалентный уровень шума, дБА |
| --- | --- |
| 5 | 55 |
| 10 | 53 |
| 20 | 49 |
| 30 | 46 |
| 40 | 44 |

### 2.4.3.4. Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами

В процессе строительства образуются отходы в результате трудно устранимых потерь материалов: бой кирпича, бой бетонных, асбоцементных  изделий, отходы бетонной смеси и пр.

В период строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

- предусмотреть применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора.

- вывоз контейнеров с бытовым мусором осуществлять по мере их наполнения на городской ПТБО по договору;

- вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных работ, осуществлять  в специально отведенные места, согласованные с соответствующими органами для последующего использования.

По окончании строительных работ предусматривается разборка всех временных сооружений.

При строительстве линейного объекта образуются следующие виды отходов:

Таблица  № 10

| Наименование отхода | Код | Класс | Места образования | Кол-во, т. | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | IV | строительные площадки | Рассчитывается на последующих стадиях проектирования | На ПТБО по договору |
| Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами. | 8 11 100 01 49 5 | V | повсеместно |  | Для отсыпки выемок, котлованов |

Расчет количества отходов в результате строительства линейного объекта производится на последующих стадиях проектирования.

Вывозимые отходы, по степени опасности относящиеся к четвертому-пятому классу опасности согласно «Федеральному классификационному каталогу отходов», подлежат вывозу на городской полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Отходы металлических изделий  передаются на предприятие вторичной переработки. Для вывоза металлических отходов предусмотрено использование мощностей базы по приему и переработке вторичного металлического лома.

### 2.4.3.5. Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта

В соответствие с гл. 9 СНиП  3.05.03-85 «Тепловые сети»  не разрешается без согласования с соответствующей службой: производить земляные работы на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарника; перемещение грузов на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев; складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) конструкций.

В соответствии с Земельным кодексом РФ после окончания строительных работ производится восстановление нарушенной в ходе строительства территории, предназначенные для озеленения земли, занимаются  газонами, цветниками, кустарниками и деревьями, откосами, укреплёнными посевом трав, убираются все строительные  отходы.

### 2.4.3.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

В период эксплуатации объект не будет оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду. Мероприятия разработаны только на период строительства.

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства предусматриваются следующие основные решения и мероприятия, направленные на смягчение вредного воздействия на окружающую среду:

- Применение только технически исправной техники, обеспечивающей минимально возможный выброс углеводородных соединений, а также применение новой техники более совершенной в экологическом отношении и снабженной катализаторами выхлопных газов.

- В зоне строительства исключено длительное складирование материалов и конструкций. На строительной площадке не предусматривается склад ГСМ;

- Заправку строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами осуществлять только на АЗС;

- Приготовление строительных бетонов и растворов (а также битумов и битумных мастик) осуществляется на стационарных БСУ (битум на АБЗ), доставка их к месту укладки осуществляется автоспецтранспортом.

- К работе на строительной площадке запрещается допускать машины и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем гидравлики и смазки, особенно вызывающие возможность попадания ГСМ в грунт;

- Оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее время специальной площадкой с твёрдым покрытием, позволяющим удалять протечки масел без загрязнения грунта. После окончания рабочей смены все строительные машины и механизмы перемещаются со строительной площадки в места постоянной их дислокации;

- Мойка колес строительной техники на выездах со стройплощадки на прилегающие улицы.

- Сбор использованной воды (стоков) для хозяйственно-бытовых нужд в герметичные пластиковые баки с регулярным вывозом по договору с АО Краском;

- Во время ведения работ бытовой и строительный мусор IV – V класса опасности  вывозится на ПТБО в в соответствие с договором.

По окончании строительных работ предусматривается разборка всех временных сооружений, производится восстановление нарушенной в ходе строительства территории, восстановление дорожных покрытий, элементов озеленения.

Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства разрабатываются и  уточняются на последующих стадиях проектирования.

## 2.5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 11-112-2001 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований (П. 5,1; 5.5), а также на основании исходных данных представленных ГУ МЧС России по Красноярскому краю (приложение 4)  и  других исходных данных.

Данный раздел ИТМ ГОЧС проекта планировки  выполнен совместно с томом 2 (материалом  по обоснованию проекта планировки), как единый документ, так, как в данном проекте отсутствует жилая застройка -  рассматривается только территория под отвод сетей паропровода  на участке производственной зоны.

## 2.5.1. Общие положения для разработки раздела «ИТМ ГОЧС».

### 2.5.1.1. Сведения о свидетельстве  СРО и лицензии на ГТ.

Разработчиком раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» является АО «Гражданпроект», имеющее  свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  регистрационный номер 0795-2015-2461002003-П-9 от 17.03.2015 г  (приложение 5).

Исполнитель имеет государственную лицензию института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0069941  от 13.04.2015г. Регистрационный № 2383 (приложение 6).

### 2.5.1.2. Исходные данные и требования для разработки «ИТМ ГОЧС».

Раздел «ИТМ ГОЧС» разработан на основании:

- исходных данных и требований для разработки раздела «ИТМ ГОЧС», выданных  ГУ МЧС России по Красноярскому краю № 3-4-19-11294 от 22.08.2016г (приложение 4);

-материалов и исходных данных, полученных разработчиками проектных материалов при обследовании на месте строительства в ходе проектирования;

-действующих строительных нормативных документов в строительстве и сводов правил по проектированию и строительству.

Паспорт безопасности города Красноярска разработан, согласован ГУ МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой города.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в городе разработан, согласован в ГУ МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой города.

### 2.5.1.3. Современное использование территории

Краткое описание места расположения объекта в плане города.

Участок проектирования административно расположен в Свердловском районе города Красноярска.

Проектом рассматривается земельный участок под строительство паропровода и разработку его полосы отвода в границах охранной зоны.

Строительство паропровода предусматривается в одну линию от центрального теплового пункта (далее ЦТП) ОАО «Енисейская территориальная регенирирующая компания  (ТГК-13) до ЦТП ООО “Комбинат “Волна” и до  ЦТП ООО “Красноярский цемент”.

Общая протяженность трассы паропровода – 1767,5 м.

Природно-климатические условия района  проектирования (см. п. 1.1).

Район проектирования, согласно климатическому районированию для строительства относится к климатическому району I c подрайоном 1В. Климат города Красноярск – резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет 0,5-0,6 ºС. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет минус 40 °С, с обеспеченностью 0,98 – минус 43,0 ºС. Абсолютная максимальная температура воздуха составляет плюс 36 оС.  Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 53 оС. Годовая сумма осадков составляет 454 мм, большая часть из них выпадает в летний период. Осадки летом носят ливневый характер. Средняя высота снежного покрова на конец зимы составляет около 30 см. Средняя годовая относительная влажность воздуха - 67%. Преобладающее направление ветра –  юго-западное. Средняя годовая скорость ветра - 2,8 м/c. Снеговой район III, расчетное значение веса снегового покрова 180 кгс/м2. Ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 38 кгс/м2. Гололедный район III с толщиной стенки гололеда 10 мм. Зона влажности – сухая. Дорожно-климатическая зона – II.

Рельеф проектируемой территории нарушен в результате планировочных работ и  имеет слабый уклон в северо-восточном направлении к р. Енисей.

Абсолютные отметки участка по оси трассы трубопровода  изменяются от 150,18 м до 153,22 м.

Гидросеть района проектирования представлена р. Енисей и ее правым притоком р. Паниковка, которая протекает в пределах города по подземным бетонным трубам.

Опасных природных процессов и явлений на участке проектирования не выявлено.

Неблагоприятные инженерно-геологические процессы (см. п. 1.1.3).

К неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям, влияющим на выбор проектных решений строительства и эксплуатации  в районе проектирования паропровода, относятся: сейсмическая опасность и морозное пучение грунтов, залегающих в зоне сезонного промерзания (см. п. 1.1).

Категория опасности природных процессов по сейсмичности 6 баллов – умеренно опасные.

Современное использование территории (см. раздел 1.3).

Территория, отведенная под проектирование объекта, расположена  в Свердловском районе г. Красноярска, в производственной зоне. В целом она представляет собой поверхность со слабым уклоном к р. Енисей.

В полосе отвода и охранной зоне проектируемого объекта размещается целый ряд линейных объектов: проезжие части улично-дорожной сети и технологических проездов, железнодорожные подъездные пути, инженерные сети, производственные здания, автомобильная парковка, которые частично подлежащие переустройству и восстановлению.

Транспортная инфраструктура (см. раздел 1.4).

Подъезд, к проектируемому паропроводу, осуществляется с улицы Лесопильщиков и с внутриквартальных технологических проездов производственной зоны.

Состояние ул. Лесопильщиков удовлетворительное, а внутриквартального технологического проезда производственной зоны - неудовлетворительное.

Инженерная инфраструктура.

По проектируемой территории территории проходят многочисленные  инженерные сети различного назначения, производственные здания, проезды, автомобильная парковка, ограждения площадок. Проектом предусматривается переустройство существующих инженерных сетей и транспортных коммуникаций в местах пересечения их паропроводом. Так же необходимо выполнить демонтаж, либо вынос существующих сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи с территории застройки (см. раздел 2, п.2.1).

Площадь, характер застройки и численность населения.

Площадь, занятая полосой отвода паропровода составляет – 3,29 га.

На охранную зону паропровода, приходится – 8,69 га территории.

Прилегающая территория площадки застроена производственными зданиями.

Проживающее население на проектируемой территории отсутствует.

Постоянно работающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается, в связи с этим наибольшая работающая смена на проектируемом объекте отсутствует.

Периодическое обслуживание проектируемого объекта в особый период будет осуществляться линейным персоналом в количестве не менее 2 человек.

Ремонт паропровода, как профилактический, так и при ЧС будет осуществляться ремонтными бригадами.

Организации, отнесенные к категории по ГО, на проектируемой территории отсутствуют.

## 2.5.2. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объекта.

Проектируемый объект располагается на категорированной территории г. Красноярск.

Объект градостроительной деятельности является территорией, отведенной под строительство паропровода и разработку его полосы отвода в границах охранной зоны.

Трассировка сети паропровода выполнена в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, по согласованию с заказчиком и собственниками разных земельных участков, в границах которых планируется провести сеть. Прокладка сети  паропровода  по территории промышленных предприятий выполнена по соответствующим специализированным нормам этих предприятий и согласована с ними.

Характер эксплуатации объекта не предполагает хранение, использование, переработку, транспортировку или уничтожение взрывопожароопасных, аварийно химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов.

### 2.5.2.1. Анализ  возможных последствий воздействия современных средств поражения.

Так, как проектируемый объект не является потенциально опасным объектом и на нем отсутствует постоянно работающий  персонал, анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения  на проектируемом объекте не рассматривается. Периодическое обслуживание проектируемого объекта в особый период будет осуществляться линейным персоналом в количестве не менее 2 человек.

### 2.5.2.2.Анализ  возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера.

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю рядом с проектируемым объектом,  нет объектов, отнесенных по категории ГО, однако объект находится в зонах воздействия потенциально опасных объектов, при авариях, на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект территориального планирования (приложение 4):

- ОАО «Красноярский  завод  цветных  металлов им.  В.Н. Гулидова», г. Красноярск, пер. Транспортный,1 (хлор - 125 тонн,  соляная кислота - 329 тонн, серная кислота – 152 тонны, в том числе соответственно в единичной емкости – 48, 50 и 60 тонн);

-  ОАО «Красноярский завод синтетического каучука», г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6 (нитрил акриловой кислоты - 487,1 тонн, аммиака – 30тонн,  в том числе в единичной емкости соответственно  – 100 и 30 тонн);

- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 10тонн).

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах  и транспорте выполнены по следующим литературным источникам и методикам:

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г, утв. Штабом ГО СССР;

- РМ №1-4-60-9-9 от 1 сентября 2007г. «Методические рекомендации по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера»;

- ГОСТ Р. 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

### 2.5.2.2.1. Аварии, связанные с проливом АХОВ.

Основным поражающим фактором при аварии на химически опасных объектах будет токсическое поражение АХОВ.

При прогнозировании масштабов зон заражения при аварии на опасном предприятии в расчётах приняты следующие положения и допуски:

-масштабы заражения рассчитываются по первичному и вторичному облаку;

-метеорологические условия:

- степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

- скорость ветра 1 м/с;

- температура воздуха равна 20 ºС.

В таблице 32 приведен расчет и характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на потенциально опасных объектах.

Вывод: Проектируемый объект не  попадает в зону опасного заражения при аварийных разливах АХОВ  на потенциально опасных объектах через 1 час после аварии. За это время авария локализуется и будут приняты меры по безопасности населения.

Таблица 11. Расчет и характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на ПОО.

| № | Наименование показателей | ОАО «Красцветмет имени Гулидова В.Н.» | ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Температура воздуха | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° |
| 2 | Скорость ветра, м/сек (км/час) | 1 (5) | 1(5) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) |
| 3 | Метеорологические условия | инверсия | инверсия | инверсия | инверсия | инверсия |
| 4 | Скорость переноса переднего облака зараж. воздуха (v), км/час | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Наименование опасного вещества | Хлор | Соляная кислота | Серная кислота | Нитрил акриловая кислота | Аммиак |
| 6 | Плотность АХОВ (d),т/м3. | 1,553 | 1,198 | 1,834 | 0,806 | 0,681 |
| 7 | К1 | 0,18 | 0 | 0,27 | 0 | 0,01 |
| 8 | К2 | 0,052 | 0,021 | 0,042 | 0,007 | 0,02 |
|  | К3 | 1,0 | 0,3 | 0,036 | 0,80 | 0,04 |
| 9 | К4, К5, К6, К7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | К8 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 11 | Количество АХОВ в наибольшей единичной емкости (Qo),т | 48,0 | 50,0 | 60,0 | 100,0 | 30,0 |
| 12 | Условия хранения. | Обвалование | Обвалование | Свободное | Обвалование | Обвалование |
|  | Высота обвалования, м. | 0,8 | 0,8 | - | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Толщина слоя АХОВ, разлившегося при аварии (h),м. | 0,6 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 0,8 |
| 14 | Время от начала аварии (N),час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Время испарения АХОВ (T), час | 17,9 | 34,2 | 2,18 | 92,11 | 27,24 |
| 16 | Расстояние до объекта (x), км | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,3 |
| 17 | Время подхода зараженного воздуха к объекту (t), час | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,66 | 1,66 |
| 18 | Эквивалентное количество АХОВ в первичном облаке, (Qэ1), т | 8,64 | 15,0 | 0,58 | 80,0 | 0,012 |
| 19 | Эквивалентное количество АХОВ во вторичном облаке, (Qэ2), т | 2,19 | 0,44 | 0,72 | 0,87 | 0,04 |
| 20 | Глубина зоны заражения для первичного облака (в пределах 1-3 мин) (Г1), км | 17,38 | 24,4 | 24,38 | 70,79 | 0,40 |
| 21 | Глубина зоны заражения для вторичного облака (Г2), км: | 34,90 | 4,37 | 7,38 | 4,34 | 0,73 |
| 22 | Полная глубина зоны возможного заражения (Г), км | 43,59 | 26,58 | 28,07 | 72,96 | 0,93 |
| 23 | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс за 1 час (Гп), км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 24 | Принимаем расчетную глубину зоны заражения (Г) представляющую опасность для людей, км. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 25 | Зоны возможного заражения, (SВ) км2. | 39,24 | 39,24 | 39,24 | 39,24 | 39,24 |
| 26 | Зоны фактического заражения АХОВ (в опасных для жизни пределах), (SФ) км2 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |

### 2.5.2.2.2. Аварии, связанные с проливом ЛВЖ и СУГ.

Расчет выполнен по ГОСТ Р. 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Таблица 33.  Классификация опасных зон разрушений.

| Избыточное давление (Р, кПа | Степень разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| ( 100 | Полное разрушение |
| 53 | Сильное повреждение - 50 % полного разрушения |
| 28 | Среднее повреждение - разрушение зданий без обрушения Разрушаются резервуары нефтехранилищ |
| 12 | Умеренные разрушения, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей |
| 5 | Нижний порог повреждения человека волной давления |
| 3 | Малые повреждения - разбито не более 10 % остекления |

Для оперативных расчетов при прогнозировании последствий взрыва определяется четыре зоны разрушений:

- полных разрушений (Рф, (100 кПа;

- сильных повреждений 100( (Рф, (50 кПа;

- средних повреждений 50( (Рф, (20 кПа;

- умеренных разрушений 20( (Рф, (10 кПа.

В таблице 12. Показано воздействие теплового излучения на строительные материалы.

Таблица 12. Воздействие теплового излучения на строительные материалы.

| q, излучение, кВт/м2 | Металл | Древесина | Резина |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 7 | Нет | Нет | Нет |
| 8,5-9,0 | Разложение | Начало разложения вспучивание краски | Начало обугливания |
| 10,5-13,5 | Обгорание краски через 2 мин | Интенсивное обугливание через 5мин | Интенсивное обугливание через 4мин |
| 14,0-16,0 | Обгорание краски через 1мин | Загорание через 5мин | Загорание через 1мин |
| 85,0 | Обгорание краски через 3-5 сек | Загорание через 3-5 сек | Загорание через 3-5 сек |

Доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека

Q, Дж/ м2, рассчитывается по формуле:  Q = q · ts

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии   «огненного шара» на человека составляет:

Ожог  1-й степени  при  Q=1,2· 10 5 Дж/ м2

Ожог   2-й степени  при  Q=2,2· 10 5 Дж/ м2

Ожог   3-й  степени  при  Q=3,2· 10 5 Дж/ м2

Сценарий развития автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости с СУГ.

СУГ - пропан-бутан, объем единичной емкости 8,9 м3  (масса – 10т).

Ближайшая газовая автозаправочная станция (ГАЗС) расположена в 3,7км  от проектируемого объекта по адресу ул. Свердловская, № 65д.

Образование избыточного давления.

Вместимость единичной емкости c учетом коэффициента наполняемости 0,8  составляет  m = 10∙0,8∙1000= 8000кг;

Приведенная масса пара или газа, кг вычисляется по формуле:

mпр= (QСГ / QО) · m· Z = (4,6 · 107 / 4,52 · 106) · 8000 · 0,1 =8141,6кг

Величина  избыточного давления (Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей.

(Рф= Ро(0,8 mпр 0,33/r+3 mпр0.66/ r2+ 5 mпр/ r3),

r, м               15            35        52,5      74     107     190     382    594   1000   1300

(Рф, кПа   1836,6     235,2   100,3     53,0    28,1   12,1    5,0      3,0   1,7      1,28

При  автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости  СУГ массой 10 тонн,   имеем следующие размеры зон негативного воздействия на население и объекты инфраструктуры от действия избыточного давления:

- полных разрушений до 52,5м от эпицентра;

- сильных разрушений от 52,5 до 73,5м от эпицентра;

- средних повреждений от 73,5 до 107м от эпицентра;

- умеренных разрушений от 107 до 190 м от эпицентра;

- поражение людей, находящихся на открытой местности, возможно на расстоянии до 382 м;

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 594м от эпицентра.

При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости  СУГ массой 10 тонн не оказывается негативное воздействие на объект проектирования от действия избыточного давления.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара»

(ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение Д).

Для емкости 8 т масса горючих газов или паров (СУГ)  в «огненном шаре»   8141,6кг

Эффективный диаметр «огненного шара» составит

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 8141,60,327 = 101,28м.

Принимаем Н= Ds/2 =101,28/ 2 =50,64м.

Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 8141,60,303   = 14,1сек

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения:

r, м                     15           140       155         215     233   1000   1300

q, кВт/м2           108,88      22,5     15,99      8,0     7,0     0,11     0,05

Q, 105 Дж/м2      15,34       3,2        2,2         1,2     1,0     0,015   0,007

При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости  СУГ массой 10 тонн не оказывается негативное воздействие на объект проектирования от теплового излучения «огненный шар».

Расчет интенсивности теплового излучения пожара.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

d=(4·68,04/ 3,14 = 9,3 м,

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

H = 42·9,3 · (0,06/1,2 ·(9,8 · 9,3)0,61 = 15,87 м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг(м-2(с-1,

рВ -  плотность окружающего воздуха, кг(м-3,

g = 9,81 м(с-2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле:

q = Еf·Fq·(, где

Еf – средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для пропан-бутана при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 80 кВт/м2);

( - коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

;

А = (h2+S2+1)/(2(S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2( S);      h = 2H/d = 3,41 м

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

( = ехр [-7,0(10-4((r-0,5d)]

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м    15      20     25    1000    1300

q, кВт/м2           9,67    7,0    6,4    0,12     0,08

При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости  СУГ  (пожар) массой 10 тонн не оказывается негативное воздействие на объект.

Выводы. При автотранспортной аварии, связанной с воспламенением СУГ (пропан-бутан) не  оказывается негативное воздействие на объект проектирования.

Оценка индивидуального риска при аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси при перевозке СУГ (10т)  не проводится.

Сценарий развития автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости с нефтепродуктами.

Рассматриваем аварийную разгерметизация автоцистерны при перевозке нефтепродуктов (бензин) - 10т. Ближайшие  автозаправочные станции (АЗС) расположены в 0,7км  от проектируемого объекта  по адресу ул. 60 лет Октября, № 105а и № 105г.

Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования «огненного шара» (ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение Д).

При перевозке  8т (с учетом коэффициента наполняемости) бензина, площадь разлива составляет 52,63 м2, масса горючих газов  или паров  в «огненном шаре»  388,2кг.

Эффективный диаметр «огненного шара» составит

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 388,20,327 = 37,44м.

Принимаем Н= Ds/2 =37,44/ 2 =18,72м.

Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 388,20,303   = 5,6сек

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения

r, м                   15            28        38        53      100       300    700     1300

q, кВт/м2          89,95       57,7     38,8     21,5     4,8       0,21   0,02    0,002

Q,105 Дж/м2     5,0          3,2        2,2       1,2       0,27     0,01  0,001   0,0001

Объект  не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива («огненный шар») на автомобильном транспорте.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ.  (ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

d=(4· 52,63/ 3,14 = 8,19 м,

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

,       H = 42·8,19 · (0,06/1,2 ·(9,8 · 8,19 )0,61 = 14,52м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг(м2(с1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кг(м3,

g = 9,81 м(с2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле  q = Еf·Fq·(, где

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 60 кВт/м2);

( - коэффициент пропускания атмосферы;

Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

;

А = (h2+S2+1)/(2(S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2( S);      h = 2H/d = 3,55 м

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

( = ехр [-7,0(10-4((r-0,5d)]

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м       15    16    300    700   1300

q, кВт/м2               7,1    6,6   0,21   0,11   0,06

Объект  не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на автомобильном транспорте.

Расчет образования избыточного давления при аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси.

Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны.

Fзр = fз(рVр=5·0,8·10,52 = 52,63 м2,

Коэффициент разлива

mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·52,63 ·3600 = 388,2кг,

Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде:

W=10–6·(·((М)·Рн =10–6·6,65· ((97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2

Величину избыточного давления (Рф, кПа, развиваемого при сгорании газо, паро, воздушных смесей, определяют по формуле:

(ГОСТ Р12.3.047-98 Приложение Ж).

(Рф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3),

mпр = (Qсг/Q0)·mп(Z = (4,42·107 / 4,52·106)· 388,2 · 0,1 =360,72кг

Г. Результаты расчетов избыточного давления.

r, м              15       19        27      39        69       137    212   300   650    1300

(Рф, кПа   162,9   100,4   53,6    28,0     12,1   5,0     3,0    2,1     0,92    0,45

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон:

- полных разрушений на расстоянии до 19м;

- сильных повреждений на расстоянии от 19м  до 26м;

- средних повреждений на расстоянии  от 26м до 39м;

- умеренных разрушений на расстоянии от 39м до 69м;

- поражение людей, находящихся на открытой местности  на расстоянии до 137 м от эпицентра;

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 212 м от эпицентра.

Застройка объекта  не попадает в зону поражающих факторов аварий на автомобильном транспорте, связанных с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления.

Выводы. При аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси при перевозке нефтепродуктов (бензин 10т)  не оказывается негативное воздействие на проектируемый объект.

Оценка индивидуального риска при аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси при перевозке нефтепродуктов (бензин 10т)  не проводится.

### 2.5.2.3. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95, п.3.1.1).

Проектируемая территория относится к I климатическому району, подрайону IВ (СП 131.13330.2012  «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*).

Таблица 13.  Климатические условия проектируемого района.

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Среднемесячная температура воздуха, зимний период | -18,3 °С |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -55 °С |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | +40 °С |
| Среднемесячная температура воздуха, в летний период | +19,4 °С |
| Общее количество осадков в год | 454 мм |
| Суточный максимум осадков | 75 мм |
| Зона влажности климата | С |
| Скоростной напор ветра | 30 кгс/м2 |
| Вес снегового покрова | 180 кгс/м2 |
| Сейсмичность района | 6 баллов |

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для г. Красноярска, являются:

- грозы могут привести к пожарам и поражению людей;

- сильные морозы могут представлять опасность для людей (обморожение) и автомобилистов, также опасна в морозы неправильная эксплуатация электросетей;

- град с диаметром частиц более 20 мм, снегопад и гололед могут привести к ЧС для пешеходов, транспорта и сооружениям инженерной инфраструктуры - могут пострадать линии связи, ЛЭП;

- ливневые дожди с интенсивностью 30 мм/час и более могут привести к затоплению территории проектируемого объекта, подтоплению фундаментов зданий и сооружений, при проникновении к объекту – к коррозии труб;

-сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы). Для г. Красноярска вероятность возникновения ураганов  составляет  0,02 год-1. При скорости ветра 6-9 м/с и выше, зимой возникают метели, которые могут привести  к  заносам  снегом улично-дорожной сети и к повреждению сооружений объекта, например опор эстакад. По которым может проходить паропровод.

Таблица 14. Характеристики поражающих факторов указанных ЧС

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, зимой перенос снега – снежные заносы. |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, снег) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка. |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформация грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание разрыв коммуникаций. |

## 2.5.3. Основные показатели, по существующим  ИТМ ГОЧС, отражающие  состояние защиты населения и территории в военное и мирное время.

### 2.5.3.1. Сведения об отнесении объекта к категории по ГО.

Проектируемый объект градостроительной деятельности - территория под строительство паропровода и разработку его полосы отвода в границах охранной зоны. Трасса паропровода проходит по производственной зоне, на участке – от ЦТП ТГК-13 до ЦТП ООО “Комбинат “Волна”, от ЦТП ООО “Комбинат “Волна” до ЦТП ООО “Красноярский цемент” на правобережье г. Красноярска в Свердловском районе.

На территории объекта не предполагается хранение, использование, переработка, транспортировка или уничтожение взрывопожароопасных, аварийно химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. В связи с этим данный объект не является потенциально опасным.

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом его месторасположения.

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального, регионального и краевого уровней.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю (приложение 4), в соответствии с «Показателями для отнесения организаций к категориям по ГО», утвержденным постановлением Правительства РФ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998г № 1115, проектируемый объект – не категорированный по гражданской обороне.

### 2.5.3.2. Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности по ГО.

Согласно СП 165.1325800.2014  актуализированная  редакция  СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне»  обоснование удаления объектов от организаций, отнесенных к категориям по ГО, и территориям, отнесенным к группам по ГО, выполняется для групп новых промышленных предприятий, аэропортов, радиоцентров и ряда других объектов, к которым  проектируемый объект не относится.

В административном отношении рассматриваемый объект расположен на категорированной территории:  г. Красноярск (приложение 4).

### 2.5.3.3. Сведения о  границах зон возможных опасностей.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю (приложение 4) объект проектирования находится в зонах:

-возможных разрушений;

-возможного химического заражения;

-маскировки.

Зона возможного образования завалов при разрушении зданий.

Расстояния от стен основных зданий и сооружений до границ возможного

распространения завалов при разрушении зданий, определяются в соответствии с приложением Д (таблица Д.1) СП 165.1325800.2014  актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», по формуле:

3з = а • Н, м,    где:  а – показатель образования завала; Н - высота здания, м.

Уклон проектируемой территории незначителен - не превышает 10%.

Прилегающие к объекту производственные здания по высоте не превышают 3 этажей.

Зоны распространения завалов (желтых линий) показаны в графической части «ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

Таблица 15. Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

| Этажность () высота | Зона возможного образования завалов при уклоне до 10% включительно |
| --- | --- |
|  | от протяженных сторон | от торцов | башенного типа |
| До 9эт. (до 27 м) | 0,3Н | 0,2Н | 0,3Н |
|  | До 8,1м | До 5,4м | До 5,4м |

### 2.5.3.4. Объекты гражданской обороны.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.1999года №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», к объектам гражданской обороны относятся: убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества ГО, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по ГО.

На территории проектируемого объекта объекты гражданской обороны отсутствуют.

В особый период строительство ЗС ГО на объекте не предусматривается.

Сведениями о наличии существующих защитных сооружениях ГО (подвалов) располагает ГУ по ГО, ЧС и ПБ администрации г. Красноярска.

При внезапном нападении противника, по сигналу «Воздушная тревога» следует произвести укрытие людей, находящихся на территории объекта, в подвальных помещениях близлежащих жилых, производственных и общественных зданий и других заглубленных помещениях.

## 2.5.4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

Повышение устойчивости функционирования проектируемого объекта  заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение надежности функционирования производства и на защиту населения от средств массового поражения и ЧС.

### 2.5.4.1. Сведения о продолжении функционирования объекта в военное время или прекращении, или перенос деятельности объекта в другое место.

Проектируемый объект не отнесен к категории по ГО. Объект располагается на категорированной территории г. Красноярск.

Перемещение объекта в другое место не предусматривается. В особый период проектируемый объект будет использоваться по прямому предназначению.

Продолжение производственной деятельности проектируемого объекта в военное время обусловлено необходимостью обеспечения работоспособности предприятий в г. Красноярске.

### 2.5.4.2. Сведения о численности наибольшей работающей смены в военное время.

Объект продолжает работу в военное время. Постоянно работающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается, в связи с этим наибольшая работающая смена на проектируемом объекте отсутствует.

Периодическое обслуживание проектируемого объекта в особый период будет осуществляться линейным персоналом в количестве 2 человек.

Ремонт паропровода, как профилактический, так и при ЧС будет осуществляться ремонтными бригадами.

### 2.5.4.4. Данные об огнестойкости зданий и сооружений.

Проектируемый объект,  представляющий собой инженерное сооружение – паропровод,  не является категорированным по гражданской обороне, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости сооружений в соответствии СП 165.1325800.2014  актуализированная  редакция  СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне».

### 2.5.4.5. Решения по системам оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Оповещение (экстренное информирование населения) производится в следующих случаях:

а) при угрозе:

- стихийных бедствий;

- возникновения крупных производственных аварий и катастроф;

- радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения (заражения);

- катастрофического затопления;

б) воздушной опасности;

в) эвакуационных мероприятий.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Сигнал оповещения ГО, поступивший в ГУ МЧС России по Красноярскому  краю, по имеющимся каналам связи (по телефону, телеграфу, аппаратуре оповещения ГО), либо же по средствам радиосвязи, передается в территориальные органы управления МЧС, включая Управление по делам ГО и ЧС г. Красноярска. Через узел связи (телефону, аппаратуре оповещения ГО) сигнал доводится до организаций, расположенных на подведомственной административной территории, в том числе до объекта проектирования.

Система оповещения организована по проводному и мобильному каналам телефонной связи, радиоканалам, телевидению, средствам громкой связи и обеспечивает:

- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Красноярска;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение речевой информации с указанием сигнала оповещения ГО и порядка действий по нему до населения и персонала организаций.

Передаваемая информация должна быть краткой и включать первоначальный порядок действия персонала (всем оставаться на местах, произвести аварийную остановку механизмов или прекратить работу и др.), место сбора формирований гражданской обороны.

Ситуации, при которых полностью или частично проводится оповещение формирований ГО:

- угроза или налет авиации противника, сигнал - «Воздушная тревога»;

- угроза или применение противником химического оружия, сигнал - «Химическая тревога»;

- угроза или применение противником ядерного оружия, сигнал - «Радиационная опасность».

Текст сообщения передается в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации. При необходимости содержание текстов может быть изменено.

В настоящее время на проектируемой территории  система оповещения отсутствует.

Постоянно работающий персонал на объекте отсутствует.

Связь с обслуживающей и  ремонтной бригадами  (или ее звеном) на объекте  должна осуществляться обязательно по радиостанции.

### 2.5.4.6. Решения по светомаскировочным мероприятиям.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю (см. приложение 4) объект проектирования попадает в зону светомаскировки.

Управление  освещением г. Красноярска осуществляется централизованно.

Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014   «СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», световую маскировку предусмотреть в двух режимах: частичного (ЧЗ) и полного затемнения (ПЗ).

Режим частичного затемнения (ЧЗ) следует рассматривать, как подготовительный период к введению режима полного затемнения. Он вводится особым постановлением на весь угрожаемый период и отменяется когда минует угроза  нападения противника. В данном режиме снижается освещенность территории. Режим «ЧЗ» после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим «ЧЗ» предусматривает в соответствии с требованием СНиП 2.01.53-84 следующие мероприятия:

- маскировка наружного освещения, при введении режима «ЧЗ», осуществляется сокращением наружного освещения путем выключения до половины светильников. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников. Наружные светильники, устанавливаемые над входами в здания и сооружения, а также габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются;

- установка (проверка готовности) светонепроницаемых штор (устройств) в световые проемы (окна) во всех помещениях.

В качестве светомаскировочных устройств окон возможно применение:

- раздвижных и подъемных штор из полимерных материалов или светонепроницаемой бумаги;

- щитов, ставней и экранов из рулонных и листовых материалов.

Отключение светильников производится дежурным персоналом – местно в отдельных помещениях, на щитах освещения.

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме «ЧЗ» светомаскировке не подлежат.

Режим полного затемнения («ПЗ») вводится по сигналу «Воздушная тревога» (ВТ), который поступает на объект в соответствии со схемой оповещения по ГО. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

В режиме полного затемнения проектным решением принимается электрический способ маскировки  - централизованное отключение освещения. В режиме полного затемнения городской автомобильный транспорт останавливаться. Его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

Восстановление нормального освещения до режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги», а восстановление освещения в полном объеме производится при отмене режима «ЧЗ» (отмене угрожаемого периода угрозы нападения противника).

### 2.5.4.7. Решения по повышению надежности электроснабжения

Электроосвещение проектируемого объекта во время эксплуатации не предусматривается.

Проектом сохраняется существующая ЛЭП  ВЛ 110кВ.

### 2.5.4.8. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ.

Водоснабжение проектируемого объекта во время эксплуатации не предусматривается.

### 2.5.4.9. Решения по строительству ЗС ГО и ЗПУ на объекте.

В  связи с отсутствием постоянного персонала на объекте, строительство защитных сооружений ГО и защитных пунктов управления проектом не предусмотрено.

### 2.5.4.10. Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению).

В случае возникновения зон радиоактивного заражения на загрязненной территории применяются режимы поведения. Номер режима устанавливается органами управления ГОЧС, в зависимости от конкретных уровней радиоактивного заражения.

Режимы радиационной защиты - порядок действия людей, а также применение средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения с целью максимального уменьшения доз облучения людей.

Режимы определяют целый ряд факторов, которые надо соблюдать:

- последовательность и продолжительность использования защитных сооружений (убежищ);

- время пребывания в жилых и производственных зданиях;

- на открытой местности;

-порядок применения средств индивидуальной защиты, противорадиационных препаратов.

Сами режимы зависят от времени выпадения радиоактивных веществ, мощности дозы на местности, защитных свойств убежищ, производственных и жилых зданий.

Режимы преследуют одну единственную цель — исключить радиационные поражения и облучение людей при нахождении на радиоактивно загрязненной местности.

Для защиты населения предусмотрено три типовых режима радиационной защиты:

N1 - применяется для населенных пунктов, в которых население проживает в основном в деревянных домах (с коэффициентом ослабления радиации в 2-3 раза);

N2 - предусмотрен для населенных пунктов, где жители проживают в каменных одноэтажных зданиях, обеспечивающих ослабление радиации в 10 раз;

N3 - предусмотрен для населенных пунктов, где население проживает в многоэтажных каменных зданиях, обеспечивающих ослабление радиации в 20-30 раз.

При этом необходимо помнить, что подвалы жилых домов существенно снижают уровень проникающей радиации - от 7 раз в деревянных одноэтажных домах до 400 раз в многоэтажных каменных домах.

Любой из этих трех режимов предполагает трехэтапный порядок поведения в зоне поражения;

а) первый этап - это период времени, в течение которого надо постоянно находиться в убежище;

б) второй этап - включает время, в течение которого надо находиться поочерёдно в убежище и в своем доме (квартире);

в) третий этап - это время пребывания только в своем доме (квартире) с кратковременным выходом на улицу (не более чем на 1 час).

Продолжительность каждого этапа зависит от степени защиты людей от радиации, которую обеспечивают убежище и жилое помещение, а также от уровня радиации в районе заражения и времени его спада.

Уровень радиации можно ориентировочно оценить исходя из того, что уже через 7 часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшается в 10 раз, через сутки - в 45 раз, через двое суток - в 100 раз, а спустя две недели - в 1000 раз.

### 2.5.4.11. Мероприятия по мониторингу  состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта.

На объекте не используются радиационные и химические вещества и материалы, поэтому установка специальных систем контроля не предусматривается.

В режиме повышенной готовности (прогнозирование чрезвычайной ситуации, ухудшение радиационной, химической обстановки, нарастание угрозы агрессии против РФ) учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля (далее СНЛК) гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации, являющейся общегосударственной структурой, осуществляется проведение следующих мероприятий:

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях радиационного, химического и биологического характера;

- участие в уточнении планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств СНЛК в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил СНЛК на стационарных и подвижных пунктах управления;

- участие в планировании и организации эвакуационных мероприятий.

В режиме повышенной готовности передача информации осуществляется в сроки, не превышающие 2-х часов с момента обнаружения признаков угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, и далее с периодичностью не более 4-х часов в формализованном для каждого конкретного вида наблюдений и лабораторного контроля и неформализованном виде по существующим каналам связи.

СНЛК является составной частью сил и средств наблюдения и контроля ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и организационно объединяет в единую систему пункты наблюдения и лабораторного контроля, созданные на базе (основе) учреждений и организаций, предназначенных для наблюдения и контроля за радиационной, химической, биологической и  дрометеорологической обстановкой на территории РФ.

Общее руководство СНЛК осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий.

### 2.5.4.12. Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения.

Для производства эксплуатационных работ по надзору за соостоянием и по содержанию объекта должны ыть созданы эксплуатационные и ремонтные дежурные бригады.

Все эксплуатационные работы планируются по срокам, дефекты устраняются немедленно.

Система обслуживания и ремонта должна обеспечивать нормальное функционирование сетей. Сроки проведения текущегоремонта сетей и оборудования определяются на основе оценки их технического состояния.

Не допускается находиться без производственной необходимости вблизи люков, лазов, водоуказательных стекол, а также около запорной, регулирующей и предохранительной  арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением.

### 2.5.4.13. Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера на объекте.

Проектом предусматривается прокладка паропровода совместно с сетями водоснабжения, водоотведения, связи, уличного освещения и электроснабжения в подземной прокладке кабельных линии 6кВ.

На проектируемом объекте источниками ЧС (приложение 4) являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-,  тепло-, водоснабжения;

- аварии на транспортных коммуникациях.

Мероприятия по предупреждению ЧС, источниками которых являются пожары и аварии на сетях энерго-,  тепло-, водоснабжения.

Тепловые сети представлены паропроводом IV категории.

Источником теплоснабжения является Красноярская ТЭЦ-2.

В тепловых сетях термическая безопасность обеспечивается системой организационных и технических мер для защиты людей от вредного и опасного воздействия высокой температуры. Вблизи тепловых сетей, устанавливаются и соблюдаются охранные зоны для обеспечения сохранности оборудования, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев. Ремонт тепловых сетей должен производиться в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, диагностики и ежегодных гидравлических испытаний.

Проектируемые воздушные линии электропередач (далее ВЛ) сооружаются для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 6кВ - защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ данного напряжения не требуется.

При переходе через дорогу предусматривается защита кабельных линий (КЛ) 6кВ электроснабжения прокладкой гибких резервных двустенных гофрированных труб.

Мероприятия по предупреждению ЧС, источниками которых являются аварии на транспортных коммуникациях.

Ближайшие автозаправочные станции (АЗС) расположены в 0,7 км по адресу ул. 60 лет Октября, № 105а и № 105г. Ближайшая автозаправочная газовая станция (АЗГС) расположена в 3,7 км по адресу ул. Свердловская, № 65д.

При перевозке СУГ и  нефтепродуктов (10 т) к существующим автозаправкам, в случае  автомобильной аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси, не оказывается негативное воздействие на проектируемый объект.

### 2.5.4.14. Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных природных процессов.

Отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, гололед,  ураганные ветры и другое) могут повлечь за собой аварии на проектируемом объекте.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения и персонала проектируемого объекта. Однако, они могут нанести ущерб сооружениям и населению, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

Ураганы. Оценка последствий ураганов выполнена по «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС. Согласно выполненной оценке, сооружения проектируемого объекта не получат разрушений.

Ливневые дожди. Затопление территории проектируемого объекта, инженерных сетей, подтопление фундаментов сооружений, которое может нарушить их эксплуатацию, предотвращается планировкой территории с уклонами и организацией отвода воды, строительством ливневой канализации. Смотровые и дождеприемные колодцы должны быть выполнены из железобетонных элементов.

Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» элементы и конструкции проектируемых сооружений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок, характерных для г. Красноярска. В зимнее время при скорости ветра 6-9 м/с и выше, возникают метели, при которых возможен перенос снега на дороги. Для снижения заносимости снегом проезжей части дорог рекомендуются регулярные снегоуборочные мероприятия.

Выпадение снега. Конструкции сооружений рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства. Бесперебойная работа транспортной развязки в зимних условиях в значительной степени зависит от надежной защиты улиц от снега, а также своевременной очистки их от снега во время снегопадов с вывозом  его на площадку складирования снега.

Гололед. Принимаемые меры для борьбы с гололедом на улицах: механическое удаление гололедных отложений, химические средства. Для предотвращения негативных воздействий гололеда на объект  муниципальному предприятию г. Красноярска «Специализированному автотранспортному предприятию (МП «САТП»), осуществляющему свою производственную деятельность по содержанию автомобильных дорог в границах города, необходимо предусмотреть дополнительные запасы песка и песко-соляной смеси для увеличения шероховатости дорожных  и пешеходных покрытий.

Принимаемые меры для борьбы с гололедом на  электрических проводах:                            профилактический подогрев, плавка гололеда на проводах,                                       механическое удаление гололедных отложений, химические средства.

Инженерно-геологические факторы.

Сезонные колебания уровня подземных вод в периоды снеготаяния и выпадения ливневых дождей могут привести к подтоплению заглубленных конструкций проектируемых сооружений и нарушению условий их нормальной эксплуатации.

На проектируемой территория разрабатываются мероприятия по инженерной подготовке территории в составе: вертикальной планировки (планирование территории) и водоотвода.

Мероприятия уменьшают инфильтрацию атмосферных осадков, а также техногенных вод в случае их утечек из водо несущих коммуникаций.

Мероприятия для понижения уровня грунтовых вод включают в себя: устройство ливневой канализации для отвода поверхностных ливневых стоков; постоянный контроль и мониторинг состояния сетей теплопровода, водопровода и канализации.

Молниезащита – для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, осветительной арматуры нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надёжно занулены. В качестве зануляющего проводника используется нулевой провод (PEN) ВЛ. Для защиты от грозовых перенапряжений на концах ВЛИ в фазных проводах устанавливаются нелинейные ограничители перенапряжений.

Природные пожары.  Для предотвращения аварийных ситуаций при снижении видимости от  задымленности территории при пожарах рекомендуется снизить скорость движения и включить фары.

Землетрясения. Согласно СП 14.13330.2014  «Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция СНиП II-7-81* и Карт общего сейсмического районирования территории РФ – ОСР-97, территория города Красноярска оценивается на трех уровнях степеней сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: массовое строительство (карта А), объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты (карты В и С).

Вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в течение 50 лет в г. Красноярске для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) – составляет соответственно 6, 6 и 8 баллов  шкалы MSK-64.

В соответствии с Исходными данными (приложение 1) и  требованиями СП 14.13330.2014  «Строительство в сейсмических районах»,  актуализированная редакция СНиП II-7-81*, сейсмичность района строительства проектируемого объекта принята 6 баллов. Элементы конструкций сооружений рассчитаны с учетом сейсмичности района проектирования.

Требуется осуществлять постоянный контроль и мониторинг состояния инженерных сетей на проектируемом объекте.

Оповещение населения об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного территориального органа управления МЧС по системам связи и оповещения, предусмотренным проектом.

### 2.5.5. Обоснование  территориального развития объекта градостроительной деятельности и предложений по повышению устойчивости его функционирования.

Необходимость в разработке данного проекта возникла в связи с технологической потребностью в строительстве паропровода, для повышения устойчивости работы предприятий.

Трасса паропровода, общей протяженностью 1767,5м,  проходит по производственной зоне, на участке  ЦТП ТГК-13 - ЦТП ООО “Комбинат “Волна” - ЦТП ООО “Красноярский цемент”  в Свердловском районе г. Красноярска

Для повышения устойчивости функционирования проектируемого объекта на стадии рабочего проектирования ООО «Ака» выполнен весь комплекс проектных работ для строительства  паропровода.

### 2.5.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В период эксплуатации трассы паропровода обязательны для соблюдения  «Правила противопожарного режима в РФ».

Проектируемый паропровод в границах полосы отвода проходит по производственной зоне, вблизи отсутствуют линейные объекты, здания, сооружения, территории  сельскохозяйственных объектов и лесных массивов, до которых следует обеспечить противопожарные расстояния.

При пересечении паропровода с проезжей частью автодорог общего пользования  он прокладывается подземно в непроходном железо-бетонном канале. При пересечении внутриплощадочных проездов, прокладка паропровода выполняется по эстакаде.

В границах полосы отвода трассы паропровода не требуется устройство охранных зон.

В полосе отвода паропровода отсутствуют здания и сооружения к которым требуется подъезд пожарной техники.

Вдоль самой трассы паропровода организация пожарного проезда не требуется, так как материалы и конструкции паропровода, а также транспортировка водяного пара, исключают возможность возгорания.

Технологическая среда, используемая в технологическом процессе (пар с температурой 240o, давлением 12 кгс/см2), является пожаробезопасной, следовательно технологический процесс транспортировки пара до потребителя по паропроводу  также является пожаробезопасным.

На период строительства:

- все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, о чем делаются записи о прведении инструктажа;

- предусмотрено применение трудногорючих и негорючих строительных материалов и конструкций;

- исключается размещение веществ и материалов, взаимодействие которых может привести к пожару;

- на каждом монтажном участке распорядительным документом устанавливается противо пожарный режим;

Ближайшая часть пожарной охраны ПЧ №20, расположена вблизи с площадкой проектирования  по адресу:  Свердловский район, ул. Лесопильщиков, 163/1. Ориентировочное время прибытия подразделения пожарной охраны  не превысит 5-10 мин.

Параметры существующей улично-дорожной сети обеспечивают беспрепятственный проезд пожарных расчетов к месту возможной  ЧС.

### 2.5.7. Мероприятия по противодействию террористическим актам.

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и  предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности.

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:

- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);

- на уровне субъекта федерации (Красноярский край) - Губернатор края,  местные органы исполнительной власти.

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии.

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.

Организация антитеррористической безопасности объекта.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, мест массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Система безопасности - комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых муниципальными органами  управления учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными  и иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов:

- обучение персонала;

- взаимодействие с органами исполнительной власти;

- взаимодействие с правоохранительными структурами;

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности техническими средствами контроля;

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности  объектов.

# Text boxes

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 1010-16.12

Заказчик:              ООО «Красноярский цемент»

| Наименование объекта: | Проект планировки и межевания линейного объекта краевого значения «Паропровод от ТГК-13 до ЦТП ООО «Красноярский цемент» |
| --- | --- |
| ТОМ II Материалы по обоснованию проекта планировки |

г. Красноярск 2016 г.

ОАО «Асфальтобетонный завод»

ООО «Красноярский цемент» (ООО «Сибирский бетон»)

Ф-л «Красноярская ТЭЦ-2» ОАО «Енисеская ТГК (ТГК-13)»

ПАО «Химико-металлургический завод»

Ул. Грунтовая

ул.Лесопильщиков

ул.Саянская

ул.Свердловская

ул. Лесопильщиков