Инв. № 17/8845

Экз. №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 1010-16.12

Заказчик:              ООО «Красноярский цемент»

| Наименование объекта: | Проект планировки и межевания линейного объекта краевого значения «Паропровод от ТГК-13 до ЦТП ООО «Красноярский цемент» |
| --- | --- |
| ТОМ I Основная часть |

Главный градостроитель				          Т. П. Лисиенко

Главный инженер проекта     					  И.Г. Милашкин

г. Красноярск 2016 г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник МГП			        Л. Г. Устинова

Архитектурная часть:

Главный специалист по архитектуре			        А. И. Кузакова

Ведущий архитектор			        Л.В. Клеймуш

Экономическая часть:

Главный специалист по экономике			        З. А. Бахова

Руководитель проекта			        О.В. Конопченко

Транспортная инфраструктура:

Главный специалист     						                 Л. М. Резвых

Инженерная подготовка:

ГИП  								                           И. Г. Милашкин

Инженерные сети:

Руководитель проекта       				                           Д. Б. Тугужаков

Мероприятия по охране окружающей среды

Главный специалист по экологии					       Н. И. Васильева

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.          Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Главный специалист							         Л.М. Резвых

Руководитель проекта			         М.В. Веселина

Состав проекта:

А. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Номер листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки |
| 1 | Чертеж планировки территории. | 1:2000 | 1 | 17/8835 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий. | 1:2000 | 2 | 17/8836 |
| 3 | Чертеж организации транспорта и сети дорог и улиц. | 1:2000 | 3 | 17/8837 |
| 4 | Чертеж размещения инженерных сетей и сооружений. | 1:2000 | 4 | 17/8837а |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 5 | Схема расположения элемента планировочной структуры (Ситуационный план) | б/м | 5 | 17/8838 |
| 6 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема планировочных ограничений. | 1:2000 | 6 | 17/8839 |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. | 1:2000 | 7 | 17/8840 |
| 8 | Схема вертикальной планировки территории. | 1:2000 | 8 | 17/8841 |
| 9 | ИТМ ГОЧС. Карта размещения прилегающих территорий. | б/м | 9 | 17/8842 |
| 10 | ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. | 1:2000 | 10 | 17/8843 |
| Проект межевания территории |
| 11 | Чертеж межевания территории. | 1:2000 | 11 | 17/8844 |

Б. Текстовые материалы

Том I.  Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения.	Инв. № 17/8845

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки.	Инв. № 17/8846

Том III. Проект межевания территории.		Инв. № 17/8847

В. Электронная версия

Графические и текстовые материалы проекта планировки и проекта межевания на электронном носителе (СД-диск):

текстовые материалы - в формате Microsoft Office Word;

графические материалы - в векторном формате (DWG) и в растровом формате (.jpeg, .tiff или .pdf) с разрешением изображения не менее 300 dpi.	 Инв.№ 722 д.

Содержание

Том 1

Введение	6

Положение о размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.	8

1. Общая часть	8

2. Характеристики планируемого развития проектируемой территории.	8

3. Объекты инженерной инфраструктуры.	9

4. Транспортная инфраструктура.	9

5. Инженерная подготовка территории.	10

6. Перечень мероприятий по защите окружающей среды.	10

7.Перечень мероприятий по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, мероприятий по ГО и обеспечению пожарной безопасности.	11

ПРИЛОЖЕНИЯ	13

Приложение 1– Техническое задание	14

Приложение 2– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 203-О от 22.06.2016 г.	19

# Введение

Разработка проекта планировки и межевания линейного объекта «Проект строительства паропровода до ЦТП ООО Красноярский цемент, ЦТП ООО «Комбинат «Волна» выполнен на основании договора №1010-16.12 от             21.06.2016г.

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в себя чертежи, на которых отображаются: красные линии,  линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Проект планировки и межевания территории выполнен в соответствии со следующей документацией:

- Генеральным планом городского округа город Красноярск, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 №7-107.

- Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 №В-122.

- Проектом планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа город Красноярск, постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2015 №833.

- Комплексной транспортной схемой города Красноярска.

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, городского округа г. Красноярск.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 124.13330.2012 от 30.06.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципальных образований края»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Иные  действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по планировке территории.

# Положение о размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

## 1. Общая часть

Разработка проекта планировки территории для линейного объекта «Проект строительства паропровода до ЦТП ООО Красноярский цемент, ЦТП ООО «Комбинат «Волна» осуществляется в целях:

  - обеспечения устойчивого развития предприятий;

- установления границ участков для строительства и размещения линейного объекта.

При подготовке проекта планировки территории осуществляется разработка проекта межевания.

## 2. Характеристики планируемого развития проектируемой территории.

В административном отношении проектируемый объект находится в Свердловском районе г. Красноярска. Трасса линейного объекта паропровода проходит по производственной зоне, на участке – от ЦТП ТГК-13 (начало в районе ул. Лесопильщиков) по ул. Мусоргского до ЦТП ООО “Комбинат “Волна”, от ЦТП ООО “Комбинат “Волна” до ЦТП ООО “Красноярский цемент”.

В соответствии с картой функциональных зон генерального плана городского округа город Красноярск территория в границе охранной зоны линейного объекта относится к производственной функциональной зоне и зоне территорий общего пользования в границах коридоров красных линий.

В соответствии с картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск расположены следующие территориальные зоны:

- Зона территорий объектов автомобильного транспорта (ИТ);

- Зона производственная предприятий I - II классов опасности (П-1);

- Зона производственная предприятий III класса опасности (П-2).

Развитие территории будет осуществляться в соответствии с положениями действующего Генерального плана и градостроительными регламентами действующих Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск.

## 3. Объекты инженерной инфраструктуры.

Паропровод:

Источник теплоснабжения – Красноярская ТЭЦ-2.

Параметры теплоносителя:

- пар с температурой 240ºС;

ПО  участку ООО «Красноярский цемент»:

- рабочее давление – 12кгс-см2;

-тепловая нагрузка минимальная 0÷3,0Гкал/час, максимальная – 16,0Гкал/час;

- диаметр трубопровода 273х8мм.

ПО  участку совместного паропровода для  ООО «Красноярский цемент» и ООО «Комбинат Волна»:

- рабочее давление – 12кгс/см2;

-тепловая нагрузка минимальная 3,0÷8,5 Гкал/час, максимальная – 33,5 Гкал/час;

- диаметр трубопровода 325х8мм.

Схема тепловых сетей  - двухтрубная.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется  углами поворота трассы, «П» - образными компенсаторами.

Водоснабжение:

Существующие сети водоснабжения сохраняются без изменений.

Водоотведение:

Существующие сети водоотведения сохраняются без изменений.

Электроснабжение:

Существующие линии электроснабжения, кабельные, подземного и воздушного исполнения 6кВ и 0,4кВ сохраняются без изменений.

Связь:

Существующие сети связи сохраняются без изменений.

## 4. Транспортная инфраструктура.

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией: «Генеральный план городского округа город Красноярск» и «Проект планировки улично-дорожной сети и территорий общего пользования городского округа город Красноярск», предлагается внесение изменений в транспортную инфраструктуру, обслуживающую проектируемую территорию.

Улица Лесопильщиков, являющаяся, в соответствии с утвержденным генеральным планом городского округа г. Красноярск, магистральной улицей городского значения регулируемого движения, в перспективе будет иметь выход в восточном направлении на ул. Затонскую и ул. Грунтовую, в западном направлении – через ул. Саянскую на ул. Свердловскую и 4-й мост через р. Енисей.

Улица Лесопильщиков на участке от ул. Александра Матросова до п. Цементников, имеет переменную ширину в красных линиях от 42м в центральной части участка, до 90м в районе пересечения с ул. Александра Матросова и до 180м в районе поворота в п. Цементников (рис.10).

Движение по ул. Лесопильщиков осуществляется по двум направлениям, каждое направление имеет по 3 полосы движения, ширина проезжей части составляет 2х11,0м, ширина разделительной полосы составляет 4,0м, имеется один тротуар шириной 3м. По улице  осуществляется автобусное сообщение.

Внутриквартальные технологические проезды производственной зоны представляют собой дороги шириной проезжей части 6м.

Трасса проектируемого линейного объекта - паропровода, проложенная вдоль существующего паропровода, пересекает искусственные сооружения, частично подлежащие переустройству и восстановлению:

- существующие наземные опоры;

- эстакаду существующего паропровода;

- ограждения площадок;

- проезжую часть производственного проезда;

- проезжую часть улицы Лесопильщиков;

- автомобильную парковку.

После демонтажа проездов они будут восстановлены:

- проезд (узел 1) – устройство покрытия из горячего щебеночного  асфальтобетона (155м2) с бортовым камнем (41шт.);

- проезд (узел 2) - устройство покрытия из бетона (155 м2) с бортовым камнем (41шт.).

## 5. Инженерная подготовка территории.

При проектировании полосы отвода трассы паропровода, решения по организации рельефа и инженерной подготовке территории трассы не предусматривались проектом, так как участок проектирования проходит в условиях городской застройки, частично застроен и благоустроен, со сложившейся планировочной организацией и вертикальной планировкой.

## 6. Перечень мероприятий по защите окружающей среды.

В период эксплуатации необходимо осуществлять контроль за состоянием сооружения во избежание потерь горячего пара, создания аварийных ситуаций.

При прокладке новой коммуникации следует соблюдать необходимые минимальные расстояния до существующих сетей, зданий и сооружений.

## 7.Перечень мероприятий по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, мероприятий по ГО и обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера.

Мероприятия по предупреждению ЧС на тепловых сетях, представленных  паропроводом IV категории. Источником теплоснабжения является Красноярская ТЭЦ-2. В тепловых сетях термическая безопасность обеспечивается системой организационных и технических мер для защиты людей от вредного и опасного воздействия высокой температуры. Вблизи тепловых сетей, устанавливаются и соблюдаются охранные зоны для обеспечения сохранности оборудования, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев.

Мероприятия по предупреждению ЧС на проектируемых воздушных линиях  электропередач (далее ВЛ),  сооружаемых для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 6кВ - защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого ВЛ данного напряжения не требуется. При переходе через дорогу предусматривается защита кабельных линий (КЛ) 6кВ электроснабжения прокладкой гибких резервных двустенных гофрированных труб.

Мероприятия по предупреждению ЧС  на транспортных коммуникациях.

При перевозке СУГ и  нефтепродуктов (10 т) к существующим ближайшим: АЗС  (в 0,7 км по ул. 60 лет Октября, 105а и  105г) и АЗГС  (в 3,7 км по ул. Свердловская, 65д) в случае  автомобильной аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси, не оказывается негативное воздействие на проектируемый объект.

Мероприятия по предупреждению ЧС природного характера.

Ливневые дожди. Затопление территории проектируемого объекта, инженерных сетей, подтопление фундаментов сооружений, которое может нарушить их эксплуатацию, предотвращается планировкой территории с уклонами и организацией отвода воды, строительством ливневой канализации. Смотровые и дождеприемные колодцы должны быть выполнены из железобетонных элементов.

Ветровые нагрузки. Элементы и конструкции проектируемых сооружений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок, характерных для г. Красноярска. В зимнее время при скорости ветра 6-9 м/с и выше, возникают метели, при которых возможен перенос снега на дороги. Для снижения заносимости снегом проезжей части дорог рекомендуются регулярные снегоуборочные мероприятия.

Выпадение снега. Конструкции сооружений рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных для данного района строительства.

Гололед. Принимаемые меры для борьбы с гололедом на улицах: механическое удаление гололедных отложений, химические средства.         Принимаемые меры для борьбы с гололедом на  электрических проводах:                            профилактический подогрев, плавка гололеда на проводах,                                       механическое удаление гололедных отложений, химические средства.

Инженерно-геологические факторы. Сезонные колебания уровня подземных вод в периоды снеготаяния и выпадения ливневых дождей могут привести к подтоплению заглубленных конструкций проектируемых сооружений и нарушению условий их нормальной эксплуатации.

На проектируемой территория разрабатываются мероприятия по инженерной подготовке территории.

Мероприятия для понижения уровня грунтовых вод включают в себя: устройство ливневой канализации для отвода поверхностных ливневых стоков; постоянный контроль и мониторинг состояния сетей теплопровода, водопровода и канализации.

Молниезащита – для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, осветительной арматуры нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надёжно занулены. Для защиты от грозовых перенапряжений на концах ВЛИ в фазных проводах устанавливаются нелинейные ограничители перенапряжений.

Землетрясения. Сейсмичность района строительства проектируемого объекта принята 6 баллов. Элементы конструкций сооружений рассчитаны с учетом сейсмичности района проектирования.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Ближайшая часть пожарной охраны ПЧ №20, расположена вблизи с площадкой проектирования  по адресу:  Свердловский район, ул. Лесопильщиков, 163/1. Ориентировочное время прибытия подразделения пожарной охраны  не превысит 5-10 мин.

Параметры существующей улично-дорожной сети обеспечивают беспрепятственный проезд пожарных расчетов к месту возможной  аварии.

В границах полосы отвода трассы паропровода не требуется устройство охранных зон. В полосе отвода паропровода отсутствуют здания и сооружения к которым требуется подъезд пожарной техники.

Вдоль самой трассы паропровода организация пожарного проезда не требуется, так как материалы и конструкции паропровода, а также транспортировка водяного пара, исключают возможность возгорания.

При пересечении паропровода с проезжей частью автодорог общего пользования  он прокладывается подземно в непроходном железо-бетонном канале. При пересечении внутриплощадочных проездов, прокладка паропровода выполняется по эстакаде.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1– Техническое задание

## Приложение 2– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края № 203-О от 22.06.2016 г.

# Text boxes

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 1010-16.12

Заказчик:              ООО «Красноярский цемент»

| Наименование объекта: | Проект планировки и межевания линейного объекта краевого значения «Паропровод от ТГК-13 до ЦТП ООО «Красноярский цемент» |
| --- | --- |
| ТОМ I Основная часть |

г. Красноярск 2016 г.